| TABLA DE CONTENIDOS | Pág |
| --- | --- |
| RESUMEN | 1 |
| INTRODUCCION | 3 |
| CAPITULO 1: REVISION BIBLIOGRAFICA | 4 |
| 1.1 | Materia prima | 4 |
|  | 1.1.1 | Información agronómica | 4 |
|  |  | 1.1.1.1 | Características botánicas | 4 |
|  |  | 1.1.1.2 | Requerimientos agroclimáticos | 5 |
|  |  | 1.1.1.3 | Zonas de cultivo en el Ecuador | 5 |
|  |  | 1.1.1.4 | Principales variedades cultivadas | 6 |
|  |  | 1.1.1.5 | Cosecha | 7 |
|  |  | 1.1.1.6 | Criterios de calidad de la piña | 7 |
|  |  | 1.1.1.7 | Composición química | 8 |
|  | 1.1.2 | Estadísticas de producción | 8 |
|  |  | 1.1.2.1 | Volúmenes de producción y exportación | 9 |
|  |  | 1.1.2.2 | Industrialización de la piña | 10 |
| 1.2 | Microfiltración tangencial | 12 |
|  | 1.2.1 | Filtración | 12 |
|  | 1.2.2 | Membranas | 13 |
|  |  | 1.2.2.1 | Membranas sintéticas inorgánicas | 14 |
|  | 1.2.3 | Microfiltración tangencial: Conceptos, ventajas y aplicaciones | 17 |
| 1.3 | Bebidas gasificadas | 26 |
|  | 1.3.1 | Ingredientes y fabricación | 26 |
|  | 1.3.2 | Industria de bebidas gasificadas en el mercado del Ecuador | 29 |
| CAPITULO 2: MATERIALES Y METODOS | 30 |
| 2.1 | Características del jugo de piña | 30 |
|  | 2.1.1 | Obtención del jugo | 30 |
|  | 2.1.2 | Caracterización del jugo de piña extraído | 31 |
| 2.2 | Parámetros de procesamiento | 32 |
|  | 2.2.1 | Clarificación del jugo de piña por microfiltración tangencial | 32 |
|  | 2.2.2 | Clarificación del jugo de piña por hidrólisis enzimática | 34 |
|  | 2.2.3 | Caracterización del jugo de piña obtenido por microfiltración y por vía enzimática | 35 |
| 2.3 | Caracterización del retenido en el módulo de microfiltración | 36 |
| 2.4 | Formulación de la bebida gaseosa saborizada a piña | 37 |
| 2.5 | Elaboración de la bebida gaseosa sabor a piña | 39 |
| 2.6 | Estabilidad de las bebidas gaseosas | 39 |
| CAPITULO 3: RESULTADOS Y DISCUSION | 41 |
| 3.1 | Obtención del jugo de piña | 41 |
| 3.2 | Caracterización del jugo de piña | 42 |
| 3.3 | Resultados de la clarificación del jugo por microfiltración tangencial | 45 |
|  | 3.3.1 | Influencia del factor de retención volumétrico en el flujo de permeado | 45 |
|  | 3.3.3 | Influencia de la presión en el flujo de permeado | 45 |
| 3.4 | Resultados de la clarificación del jugo de piña por enzimas | 46 |
| 3.5 | Análisis físico - químicos de los jugos clarificados | 47 |
| 3.6 | Formulación de la bebida gaseosa | 48 |
|  | 3.6.1 | Consideraciones generales para elaborar las formulaciones | 48 |
|  | 3.6.2 | Resultados del análisis sensorial | 49 |
| 3.7 | Resultados de la gasificación | 51 |
| 3.8 | Propiedades físico - químicas de las bebidas gaseosas | 52 |
| 3.9 | Caracterización y usos del retenido | 52 |
|  | 3.9.1 | Caracterización físico - química del retenido | 53 |
|  | 3.9.2 | Usos del retenido | 54 |
| 3.10 | Estabilidad de las bebidas gaseosas | 56 |
|  | 3.10.1 | Estabilidad de la relación brix - acidez | 56 |
|  | 3.10.2 | Análisis sensorial | 57 |
|  | 3.10.3 | Estabilidad microbiológica | 59 |
| CAPITULO 4: PERFIL TECNICO ECONOMICO | 60 |
| 4.1 | Estimación del mercado | 60 |
|  | 4.1.1 | Breve descripción de la industria de bebidas gaseosas en el Ecuador | 60 |
|  | 4.1.2 | Perfil del producto: Bebida gaseosas sabor a piña | 61 |
|  | 4.1.3 | Panorama macroeconómico. | 62 |
|  | 4.1.4 | Estimación del tamaño del mercado | 62 |
|  | 4.1.5 | Estimación del mercado meta | 62 |
| 4.2 | Prefactibilidad económica | 63 |
|  | 4.2.1 | Descripción del producto | 63 |
|  | 4.2.2 | Proceso de elaboración | 63 |
|  | 4.2.3 | Operaciones para extraer jugo pulposo de piña | 65 |
|  |  | 4.2.3.1 | Requerimientos de materia prima, equipos y mano de obra para las operaciones de extracción de jugo | 66 |
|  | 4.2.4 | Operaciones de clarificación | 67 |
|  |  | 5.2.4.1 | Comparación de costos entre los procesos de clarificación por hidrólisis enzimática y microfiltración tangencial. | 69 |
|  | 4.2.5 | Operaciones post clarificación para elaborar la bebida gaseosa | 70 |
|  |  | 4.2.5.1 | Requerimientos de materia prima, equipos y mano de obra para las operaciones de gasificación. | 71 |
|  | 4.2.6 | Productos elaborados a partir del material retenido en el módulo de microfiltración tangencial. | 72 |
|  |  | 4.2.6.1 | Requerimientos de materia prima, equipos y mano de obra para las operaciones de elaboración de néctar y papilla | 73 |
|  | 4.2.7 | Equipo auxiliar | 74 |
|  | 4.2.8 | Resumen de mano de obra. | 75 |
|  | 4.2.9 | Requerimiento de energía eléctrica | 76 |
|  | 4.2.10 | Requerimiento de agua | 76 |
|  | 4.2.11 | Localización de la planta | 77 |
|  | 4.2.12 | Características de la construcción | 77 |
| 4.3 | Análisis de prefactibilidad económica | 79 |
| CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 84 |
| BIBLIOGRAFIA | 86 |
| ANEXOS | 89 |

| LISTA DE TABLAS |
| --- |
| Número de tabla |  | Pág |
| 1 | Identificación taxonómica | 4 |
| 2 | Requerimientos agroclimáticos | 5 |
| 3 | Contenido nutricional | 8 |
| 4 | Producción de piña en el Ecuador | 9 |
| 5 | Exportación de piña en el Ecuador | 9 |
| 6 | Exportaciones de productos industrializados de piña | 11 |
| 7 | Clasificación de las membranas | 13 |
| 8 | Comparación entre los procesos de separación regidos por un gradiente de presión | 17 |
| 9 | Ventajas y desventajas entre la filtración tangencial y la filtración frontal | 18 |
| 10 | Flujos de permeado para diferentes fluidos, membrana de 1m² y un tamaño de poro 5 µm a 3 bares de presión y 30°C | 25 |
| 11 | Ejemplos de condiciones a escala de laboratorio o planta piloto | 25 |
| 12 | Relación entre el PIB y el VAB de la industria de bebidas gasificadas en el Ecuador | 29 |
| 13 | Métodos para el análisis proximal del jugo de piña | 31 |
| 14 | Métodos para el análisis de propiedades físico - químicas del jugo de piña | 31 |
| 15 | Métodos para el análisis de las propiedades físico - químicas de los jugos clarificados | 35 |
| 16 | Métodos para el análisis de propiedades físico - químicas del material retenido en el módulo de microfiltración | 36 |
| 17 | Especificaciones para elaborar bebidas gaseosas | 38 |
| 18 | Pruebas de estabilidad | 40 |
| 19 | Métodos de análisis microbiológico | 40 |
| 20 | Análisis proximal del jugo de piña | 42 |
| 21 | Propiedades físico - químicas del jugo de piña | 42 |
| 22 | Relación entre el factor de retención volumétrico y el peso del permeado | 44 |
| 23 | Variación del flujo de permeado a diferentes presiones | 45 |
| 24 | Propiedades físico - químicas de los jugos clarificados | 47 |
| 25 | Formulaciones a diferentes valores de acidez y brix | 48 |
| 26 | Formulaciones de néctar con diferente concentración de jugo clarificado | 50 |
| 27 | Resultados de la gasificación para las bebidas con jugo clarificado por microfiltración y por hidrólisis enzimática | 51 |
| 28 | Propiedades físico - químicas de las bebidas gaseosas | 52 |
| 29 | Caracterización del retenido durante la operación de microfiltración hasta un factor de retención volumétrico igual a 7 | 53 |
| 30 | Formulación néctar de piña | 54 |
| 31 | Formulación papilla de piña | 54 |
| 32 | Análisis microbiológico para la bebida gaseosa con jugo clarificado por microfiltración tangencial | 59 |
| 33 | Empresas y su participación en el mercado de bebidas gaseosas del Ecuador. | 61 |
| 34 | Requerimientos de mano de obra para la extracción de jugo pulposo de piña | 67 |
| 35 | Comparación de precios entre los equipos de microfiltración e hidrólisis enzimática | 69 |
| 36 | Comparación de la mano de obra requerida para los procesos de clarificación por membranas y enzímas | 70 |
| 37 | Requerimientos anuales de materiales para la elaboración de la bebida gaseosa | 71 |
| 38 | Materia prima para la elaboración de néctar y papilla de piña. | 73 |
| 39 | Requerimientos de mano de obra para la elaboración de papilla y néctar | 74 |
| 40 | Equipo auxiliar para fábrica de bebidas | 74 |
| 41 | Equipo de laboratorio | 75 |
| 42 | Mano de obra para las operaciones de producción | 75 |
| 43 | Requerimientos de energía eléctrica para un día de trabajo | 76 |
| 44 | Requerimientos de agua | 76 |
| 45 | Inversión fija | 79 |
| 46 | Capital de operación | 79 |
| 47 | Costos directos de producción | 80 |
| 48 | Costo total de producción | 80 |
| 49 | Costos unitarios | 81 |
| 50 | Ventas netas | 81 |
| 51 | Estado de pérdidas y ganancias | 82 |
| 52 | Punto de equilibrio | 82 |
| 53 | Rentabilidad del proyecto | 83 |
| 54 | Cálculo del TIR | 83 |

| LISTA DE FIGURAS |
| --- |
| Número de figura |  | Pág |
| 1 | Volumen de piña no exportada | 10 |
| 2 | Membranas simétricas de filtración | 14 |
| 3 | Membranas asimétricas de filtración | 15 |
| 4 | El espectro de la filtración | 16 |
| 5 | Microfiltración tangencial | 17 |
| 6 | Diagrama de flujo para microfiltración tangencial | 20 |
| 7 | Membranas para microfiltración tangencial | 21 |
| 8 | Diagrama de flujo de elaboración de bebidas carbonatadas | 28 |
| 9 | Obtención del jugo de piña | 30 |
| 10 | Clarificación por microfiltración tangencial | 33 |
| 11 | Clarificación por hidrólisis enzimática | 34 |
| 12 | Procedimiento para determinar la formulación de la bebida gaseosa | 37 |
| 13 | Balance de masa de la obtención del jugo de piña | 41 |
| 14 | Variación del flujo en función del factor de retención volumétrico | 43 |
| 15 | Variación de la concentración de sólidos en el retenido | 44 |
| 16 | Resultados de la evaluación sensorial a diferentes valores de acidez y brix | 49 |
| 17 | Resultados de la evaluación sensorial para la variación del % de jugo clarificado por microfiltración | 50 |
| 18 | Aceptabilidad general néctar de piña | 55 |
| 19 | Aceptabilidad general papilla de piña | 55 |
| 20 | Brix y acidez para las bebidas almacenadas a 8, 20 y 30°C | 56 |
| 21 | Análisis sensorial de las bebidas gaseosas con jugo clarificado por microfiltración e hidrólisis enzimática | 57 |
| 22 | Resultados porcentuales de la puntuación asignada al olor y sabor | 58 |
| 23 | Balance de masa para una producción diaria de bebida gaseosa saborizada a piña | 64 |
| 24 | Balance de masa para la producción de néctar y papilla de piña | 72 |
| 25 | Diseño de planta | 78 |

RESUMEN

La mayoría de bebidas gaseosas, no aportan nutrientes importantes distintos a los carbohidratos, ya que son elaboradas a partir de productos sintéticos como la quinina. Una bebida gaseosa preparada a partir de jugo clarificado de fruta puede ser más interesante a nivel nutricional, sobre todo si se utiliza la técnica de microfiltración tangencial para la clarificación de jugo, debido a que esta técnica produce cambios mínimos en los productos.

En este trabajo se desarrolló el proceso para la elaboración de una bebida gaseosa, utilizando jugo clarificado de piña obtenido sea por la por la tecnología de microfiltración tangencial o por clarificación enzimática.

Se realizó también una comparación a nivel tecnológico y económico de la clarificación por microfiltración tangencial y la clarificación enzimática. Para esta comparación se realizaron análisis físico - químicos y de turbiedad como parámetros de control, para determinar el efecto del sistema utilizado en la clarificación del jugo de piña.

Las condiciones para clarificar jugo de piña en el módulo de microfiltración tangencial, fueron determinadas midiendo el flujo de permeado para diferentes factores de retención volumétrica (F.R.V.) y diferentes presiones. Las concentraciones de enzima fueron establecidas utilizando datos de bibliografía y las condiciones de operación fueron las mismas presentados en el trabajo de Borja (2000).

La formulación de la bebida se determinó mediante un panel sensorial, con el objetivo de establecer las concentraciones de jugo clarificado, acidez y sólidos solubles. La estabilidad de la bebida fue analizada mediante paneles sensoriales, contage total y mediciones de acidez.

Adicionalmente, en el retenido obtenido en el proceso de microfiltración tangencial, se realizaron análisis físico – químicos para determinar sus posibles usos. Pruebas de aceptabilidad general determinaron la aceptación de estos productos.

Las mejores condiciones para clarificar jugo de piña en el módulo de microfiltración tangencial son a 3 bares, 30°C y un factor de retención volumétrico igual a 7. Para la clarificación enzimática, la concentración de enzima utilizada fue de 800 ppm, el proceso de hidrólisis enzimática se desarrolló a 30°C por 3 horas.

La formulación más aceptada por el panel sensorial fue aquella que contenía 20% de jugo clarificado, una acidez expresa en gramos de ácido cítrico por cien centímetros cúbicos igual 0.4 y una concentración de sólidos solubles igual a 13° brix. Las pruebas de estabilidad mostraron que la relación entre los sólidos solubles y acidez permanecen constantes en el tiempo. El contage total indica que la bebida cumple con los requerimientos de la norma INEN 1101 (Elaboración de bebidas gaseosas).  Las pruebas sensoriales mostraron que el panel tiene una mayor preferencia hacia la bebida gaseosa que contenía jugo clarificado por microfiltración tangencial.

La comparación entre los procesos de clarificación mostró mejores resultados de turbiedad para el sistema de microfiltración tangencial, sin embargo, el análisis económico mostró que el costo de inversión en equipos es mayor para el sistema de membranas.

El análisis económico indica que el proyecto tiene una rentabilidad del 23% cuando se utiliza la clarificación por membranas y 21% cuando se emplea la clarificación por enzimas. El punto de equilibrio para la elaboración de la bebida gaseosa se encuentra en 64.3 y 63.7%, cuando se emplean los procesos de clarificación por membranas y enzimas respectivamente.

INTRODUCCION

En los países industrializados las bebidas gaseosas, generalmente denominadas “sodas”, son muy populares y se consumen en grandes cantidades. La mayoría de estas gaseosas no aportan nutrientes importantes distintos a los carbohidratos, razón por la cual el desarrollo de una bebida gaseosa con jugo clarificado de frutas sería una alternativa interesante de procesamiento.

Además, en los últimos cinco años la industria de bebidas gaseosas mantuvo una facturación anual cercana a los 130 millones de dólares, los cuales corresponden a un aproximado de 357,5 millones de litros de bebidas gaseosas (Maldonado, 2006).

Por otro lado, los jugos de fruta clarificados tienen una mayor concentración de nutrientes, esto permite la elaboración de bebidas gaseosa con mejores características nutricionales.

Además, la tecnología de microfiltración tangencial está logrando una rápida aceptación mundial, debido al ahorro de energía y porque produce separaciones muy específicas utilizando temperaturas inferiores a 65°C. Este sistema presenta varias ventajas con los procesos de clarificación convencionales como el empleo de enzimas, ya que se emplea temperaturas bajas y no se requiere de una pasteurización, como en el caso de la tecnología enzimática.

Durante el desarrollo de la bebida se empleó jugo clarificado por microfiltración tangencial y por hidrólisis enzimática para desarrollar un estudio comparativo.

Esta bebida con jugo clarificado tiene por objeto ser un producto sustituto de una bebida gaseosa normal.

1 REVISION BIBLIOGRAFICA.

1.1 MATERIA PRIMA.

La piña, Ananas Comosus, es originaria de Sudáfrica Tropical y Subtropical. Las principales zonas de producción mundiales están situadas en países centroamericanos: Hawai, África Occidental y en el área tropical de Asia (Contreras, 2001).

    - INFORMACION AGRONOMICA.

El peso unitario de la fruta oscila entre 0.9 y 2.5 kg. Los tamaños preferidos en los mercados internacionales tienen un peso entre 0.9 a 1.5 kg por fruta. Existen también minipiñas (Baby pineapples) que son una selección de la variedad Queen-Victoria pesan menos de 0.5 kg (Contreras, 2001).

1.1.1.1 CARACTERISTICAS BOTANICAS.

El fruto está compuesto por la unión de frutos individuales, de las brácteas subyacentes y del eje de la inflorescencia, su reproducción se puede realizar a partir de los vástagos o los tallos de la planta, botánicamente la piña pertenece a la familia Bromeliaceae como indica la tabla 1. Este producto tiene forma oblonga o cónica, color verdoso amarillento, rojizo o amarillo anaranjado, según la variedad y el estado de madurez (Pohlan, 2001).

Tabla 1: Identificación taxonómica.

| REINO | Vegetal |
| --- | --- |
| DIVISIÓN | Pteridófita |
| CLASE | Angiosperma |
| SUBCLASE | Monocotiledonea |
| ORDEN | Farinosae |
| FAMILIA | Bromeliaceae |
| GENERO | Anana |
| ESPECIE | Sativa |

Fuente: (J. Fustillos, 2002).

1.1.1.2 REQUERIMIENTOS AGROCLIMATICOS.

La piña es particularmente sensible a suelos de mal drenaje, por lo cual la permeabilidad del suelo es uno de los factores principales que pueden limitar el cultivo. Aunque requiere suelos de buen drenaje, estos deben retener suficiente humedad para asegurar un buen desarrollo de la planta. Suelos con buenas propiedades físicas son necesarios para el buen desarrollo de la fruta. Las mejores condiciones para la producción del cultivo de piña se muestran en la tabla 2.

Tabla 2: Requerimientos agroclimáticos.

| Variable. | Requerimiento. |
| --- | --- |
| Suelos. | Diversas texturas, buen drenaje, pH 4.5 - 6.6 |
| Temperatura. | Entre 18 - 30 °C, |
| Altitud. | 30 - 800 metros sobre el nivel del mar (msnm) |
| Humedad relativa. | 75 - 78 %, usualmente presente en los trópicos. |
| Precipitación. | 1000 - 2500 mm anuales, en Ecuador es necesario el riego por los prolongados veranos. |
| Heliofanía (Solo para Ecuador). | < (800 - 1500) horas, 4 horas de luz diarias. |

Fuente: (Contreras, 2001).

1.1.1.3 ZONAS DE CULTIVO EN EL ECUADOR.

Las zonas de cultivo en el Ecuador están determinadas por la temperatura, lluvia, tipo de suelo y logística, las zonas donde ya se produce exitosamente incluyen: Sto. Domingo, El Carmen, Quininde, Milagro, Naranjito. Nuevas áreas pueden incluir la zona de San Carlos - Quevedo, El Empalme y Quevedo.  En el sur del país se debe mencionar la zona de Santa Rosa – Arenillas (Corpei, 2006).

1.1.1.4 PRINCIPALES VARIEDADES CULTIVADAS.

En Ecuador, las principales variedades cultivadas de piña para la exportación son las siguientes:

- Grupo Cayena: Cayena lisa, y su variedad mejorada conocida como “Champaca” o “Hawaiana”, posiblemente originaria de Guyana. Debido a su forma cilíndrica, ojos superficiales, corazón, pulpa amarilla, esta variedad es la base de los enlatados y la industria en general.

- En el mercado nacional, se consume la piña tipo “Perolera”, también conocida como “Milagreña”. Esta variedad es originaria de Brasil (CORPEI, 2006).

Breve descripción de las variedades de piña cultivadas comercialmente.

- Perolera: Plantas grandes, hojas cortas a medianas, de color verde oscuro con manchas rojizas, de bordes lisos, con un aguijón en la punta. Fruto en forma de bloque, peso de 1.5 - 3.5 kg; color externo e interno amarillo; ojos prominentes con brácteas sin aguijones, profundos, en número de 130 - 140, orientados en tres espirales.

- Cayena Lisa: Plantas medianas, de hojas largas y anchas, color verde oscuro con manchas rojizas, de bordes lisos con la excepción de algunos aguijones en la extremidad de la hoja. Fruto en forma cilíndrica de 2.0 - 2.5 kg; color externo anaranjado rojizo, color interno amarillo pálido; ojos planos, hexagonales poco profundos, en número de 140-160 orientados en tres espirales.

- Cayena Champaca: Plantas grandes, de hojas largas y anchas, de color verde oscuro con manchas rojizas, de bordes lisos con la excepción de algunos aguijones en la extremidad de la hoja. Fruto cilíndrico, peso de 2.5 - 3.0 kg; color externo anaranjado rojizo, color interno amarillo, ojos planos, hexagonales, pocos profundos, en número de 160 - 180, orientados en tres espirales (Leal, 1990).

1.1.1.5 COSECHA.

El fruto normalmente es recolectado después de 12 a 14 meses de plantada, dependiendo de la madurez alcanzada por el fruto. La fruta debe ser cosechada en el momento de desarrollo óptimo, con lo cual se consigue mejor calidad tanto para mercado en fresco como para procesado (Medina, 2006).

Se acostumbra realizar una segunda cosecha, con un rendimiento del 60 - 70 % de la inicial, requiere tan solo de 10 - 12 meses, presentando menores gastos en el cuidado, pero es necesario que se deshierbe y se eliminen los hijuelos o brotes (Fustillos, 2002).

Post Cosecha: Las piñas tienen un ritmo de respiración bajo. A 5°C tienen un rango de respiración de 5 - 10 mg CO2/kg/h y una producción de etileno entre 0.1 - 1 ml/kg/h a 20°C, por tanto son frutas no climatéricas, las cuales deben ser almacenadas a temperaturas entre 7 - 8 °C, una humedad relativa entre 80 - 90 %; así tendrán un tiempo de vida útil entre 2 - 4 semanas (FAO, 2006).

1.1.1.6 CRITERIOS DE CALIDAD DE LA PIÑA.

La calidad de la piña depende de la sanidad y aspecto del fruto. La fruta no debe presentar golpes, ni daños ocasionados por enfermedades o por insectos, estos dan coloraciones extrañas al interior del fruto.

Indices de madurez: Los índices de madurez de un producto son variables utilizadas para determinar cuando un determinado producto está maduro. Deben ser simples, útiles para medidas de campo y el equipo necesario no debe ser costoso. Preferiblemente deben ser objetivos medibles (Fustillos, 2002).

Los principales índices objetivos para determinar la madurez de una fruta son el color determinado mediante tablas de color, la textura determinada mediante penetrómetros manuales, que miden la resistencia de un tejido al ingreso de una sonda de diámetro conocido ( Arias, et al, 2000). Existe además otro método objetivo destructivo como la determinación de lo sólidos solubles (°brix), los cuales antes de empezar la etapa de senectud alcanzan un orden de 13 - 16 °brix (Fustillos, 2002).

1.1.1.7 COMPOSICION QUIMICA.

La composición de la piña ha sido investigada en su porción comestible. La piña tiene un contenido de humedad de 81.2 a 86.2%, de 13-19% de sólidos totales, de los cuales, la sacarosa, glucosa y la fructuosa son los principales componentes. Los carbohidratos representan hasta el 85% de los sólidos totales y la fibra del 2-3%. De los ácidos orgánicos, el ácido cítrico es el más abundante. La pulpa se caracteriza por la presencia de bajas cantidades de cenizas, compuestos nitrogenados y grasa en 0.1%, como indica la tabla 3.

Del 25-30% de los compuestos nitrogenados corresponden a la proteína, de esta proporción casi el 80% tiene actividad enzimática proteolítica conocida como bromelina (Medina, 2006).

Tabla 3: Contenido nutricional.

| ANALITO | COMPOSICION EN BASE HUMEDA |
| --- | --- |
| oBrix (%) | 10.8 - 17.5 |
| Acidez titulable (g ácido cítrico/100cc) | 0.6 - 1.62 |
| Cenizas (g/100g) | 0.3 - 0.42 |
| Humedad (%) | 81.2 - 86.2 |
| Fibra (g/100g) | 2 - 3 |
| Extracto etéreo (mg/100g) | 0.1 |
| Esteres (ppm) | 1 - 250 |
| Pigmentos (ppm de caroteno) | 0.2 - 2.5 |
| Nitrógeno total (mg/100g) | 0.045 - 0.115 |
| Proteína (mg/100g) | 0.181 |
| Nitrógeno soluble (mg/100g) | 0.079 |
| Amoníaco (mg/100g) | 0.010 |
| Aminoácidos totales (mg/100g) | 0.331 |

Fuente: (FAO,  2006).

1.1.2 ESTADISTICAS DE PRODUCCION.

En los últimos cinco años la producción y exportación de piña en fresco presenta una tendencia creciente lográndose el volumen más alto de exportación en el año 2004 con 75.206 TM de piña sin procesar, esto permite asegurar que existe aceptación para este producto en el mercado internacional (CORPEI, 2006).

1.1.2.1 VOLUMENES DE PRODUCION Y EXPORTACION.

La piña es una fruta que se produce en Ecuador durante todo el año. Sin embargo, es importante destacar, que durante los meses de junio y julio existe una mayor oferta de piña, debido al aprovechamiento de las lluvias de diciembre a abril (CORPEI, 2006).

La tabla 4 y 5, muestran los volúmenes de producción y exportación respectivamente.

Tabla 4: Producción de piña en el Ecuador.

| AÑO | SUPERFICIE CULTIVADA (Ha) | RENDIMIENTO (kg/Ha) | PRODUCCIÓN (Ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 3.847 | 12.300 | 47.318 |
| 2002 | 4.271 | 17.939 | 76.616 |
| 2003 | 4.739 | 14.182 | 67.206 |
| 2004 | 5.661 | 13.285 | 75.206 |
| 2005 | 5.737 | 11.558 | 66.309 |

Fuente: (Faostat, 2006).

Tabla 5: Exportación de piña en el Ecuador.

| AÑO | PRODUCCIÓN TM | IMPORTACIONES TM | EXPORTACIONES TM | EXP. VALOR (1.000 $) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 47.318 | 0 | 16.237 | 4.659 |
| 2002 | 76.616 | 0 | 33.315 | 12.753 |
| 2003 | 67.200 | 0 | 49.211 | 21.241 |
| 2004 | 75.206 | 0 | 68.421 | 24.627 |
| 2005 | 66.309 | 0 | 50.212 |  |

Fuente: (Faostat, 2006).

Las tablas 4 y 5, muestran el incremento gradual de la producción y exportación de piña en el Ecuador. Según la FAO, en Ecuador no se realiza importaciones de esta fruta.

El mercado interno del Ecuador para esta fruta se abastece utilizando la fruta no exportada, (ver figura 1).

Figura 1: Volumen de piña no exportada.

Fuente: (Faostat, 2006).

La figura 1, indica que existe un promedio de fruta fresca para el mercado interno del Ecuador tiene un promedio de 20.000 TM, sin embargo existe un tendencia a incrementar los niveles de exportación.

1.1.2.2 INDUSTRALIZACION DE LA PIÑA.

El principal producto industrializado son las piñas en rodajas en almíbar. Además de otros productos y subproductos derivados de la fabricación de rodajas como es el caso de “pelets” que son trozos también enlatados.

Existen países que consumen jugo de piña, ya sea pasteurizada o bien en forma de concentrado congelado. Se produce vinagre de piña, y del corazón y cáscara se extrae bromelina, enzima utilizada en medicina y como ablandador de carnes (Fustillos, 1999).

La tabla 6, indica los productos elaborados por la industria del Ecuador y el país de destino para estos productos.

Tabla 6: Exportaciones de productos industrializados de piña.

| AÑOS | EXPORTACIONES MERMELADA Y PURE DE PIÑA. |
| --- | --- |
|  | Producto | País de destino. | Total TM peso neto | Total valor Fob (miles) |
| 2003 | MERMELADA DE PINA | ANTILLAS HOLANDESAS | 0,002 | 0,006 |
|  |  | ESPAÑA | 1,52 | 2,618 |
|  |  | ESTADOS UNIDOS | 1,512 | 2,659 |
|  |  | PUERTO RICO | 3,492 | 4,2 |
|  | TOTAL |  | 6,526 | 9,483 |
| 2004 | MERMELADA DE PINA | CANADA | 1,354 | 2,654 |
|  |  | ESTADOS UNIDOS | 1 | 1,735 |
|  | TOTAL |  | 2,354 | 4,389 |
| 2005 | MERMELADA DE PINA | CANADA | 1,25 | 0,792 |
|  | PURE DE PIÑA CONGELADO | ESTADOS UNIDOS | 136,205 | 105,26 |
|  | TOTAL |  | 137,455 | 106,052 |
| 2006 | MERMELADA DE PINA | ESPAÑA | 1,72 | 6,379 |
|  | PURE DE PIÑA CONGELADO | HOLANDA(PAISES BAJOS) | 4,889 | 8,686 |
|  | TOTAL |  | 6,609 | 15,065 |
| AÑOS | EXPORTACIONES JUGO Y CONCENTRADO DE PIÑA |
|  | PRODUCTO | País de destino | Total TM peso neto | Total valor Fob (miles) |
| 2003 | JUGO DE PIÑA | BELGICA | 24 | 11,709 |
|  |  | MEXICO | 50 | 46,438 |
|  |  | HOLANDA(PAISES BAJOS) | 326,317 | 279,883 |
|  |  | PUERTO RICO | 22,5 | 20,897 |
|  | CONCENTRADO DE PIÑA | BAHAMAS, ISLAS | 25 | 26,25 |
|  |  | BELGICA | 25 | 23,219 |
|  |  | ESTADOS UNIDOS | 22,88 | 24,024 |
|  |  | HOLANDA(PAISES BAJOS) | 597,18 | 631,974 |
|  |  | PUERTO RICO | 22,5 | 20,897 |
|  | TOTAL |  | 1115,377 | 1085,291 |
| 2004 | JUGO DE PIÑA | ESTADOS UNIDOS | 129,898 | 72,924 |
|  |  | HONG KONG | 3,116 | 0,277 |
|  |  | HOLANDA(PAISES BAJOS) | 6,297 | 8,313 |
|  | CONCENTRADO DE PIÑA | BELGICA | 6,76 | 7,774 |
|  |  | ESTADOS UNIDOS | 18,489 | 10,353 |
|  |  | HOLANDA(PAISES BAJOS) | 206,079 | 286,502 |
|  | TOTAL |  | 370,639 | 386,143 |
| 2005 | JUGO DE PIÑA | HOLANDA(PAISES BAJOS) | 48 | 18,72 |
|  | CONCENTRADO DE PIÑA | ESTADOS UNIDOS | 0 | 0,001 |
|  |  | HOLANDA(PAISES BAJOS) | 65,364 | 73,757 |
|  | TOTAL |  | 113,364 | 92,478 |
| 2006 | JUGO DE PIÑA | HOLANDA(PAISES BAJOS) | 91 | 31,85 |
|  | CONCENTRADO DE PIÑA | CHILE | 0,027 | 0,024 |
|  |  | HOLANDA(PAISES BAJOS) | 63,18 | 72,657 |
|  | TOTAL |  | 154,207 | 104,531 |

(Fuente: Banco Central del Ecuador, 2006).

Según la tabla 6, aproximadamente el 85% de los productos industrializados de piña tienen como destino principal Estados Unidos.

1.2 MICROFILTRACION TANGENCIAL.

1.2.1 FILTRACION.

Definición: La filtración es la separación de partículas insolubles de un fluido,  haciendo pasar dicho fluido por un material poroso o medio filtrante denominado , "filtro" o "septum" a través del cual pasa el fluido quedando retenidas las partículas insolubles (Fellows, 2000).

Un modelo simple para describir como las partículas son retenidas en la membrana es describir a las membranas como una serie cilíndrica de poros capilares de diámetro (d) (Baker, 2001). El flujo de un líquido a través de un poro (q), está dado por la ley de Poiseuille’s como:

(1.1)

Donde (∆p) es la diferencia de presión a través del poro, (µ) es la viscosidad del líquido y (l) es la longitud del poro. El líquido fluye por unidad de área en la membrana y es la suma de todos los flujos a través de los poros individuales:

(1.2)

Donde (N) es el número de poros por centímetro cuadrado en la membrana. Para membranas de igual área de poro y porosidad (ε), el número de poros por centímetro cuadrado es proporcional al cuadrado inverso del diámetro de poro, es decir:

(1.3)

Combinando las ecuaciones (1.2) y (1.3) se tiene:

(1.4)

1.2.2 MEMBRANAS.

La tecnología de filtración por membranas está adquiriendo una rápida aceptación en el mundo por ser un paso de fabricación importante para muchas industrias. La capacidad para producir separaciones muy específicas a temperaturas bajas o ambientales, con frecuencia hace que la filtración por membranas sea una tecnología más rentable, que los métodos más convencionales como los filtros rotatorios al vacío o los filtros prensa.

Definición: Se conoce con el nombre de membrana a cualquier región que actúa como barrera entre dos fluidos, restringiendo o favoreciendo el movimiento de uno o más componentes, de uno o ambos fluidos a través de ella (Palacios, 1999).

Clasificación: Una clasificación posible toma como punto de partida cuatro enfoques distintos: su naturaleza, su estructura, su mecanismo de transferencia de materia y sus posibles aplicaciones. La tabla 7, muestra una posible clasificación para las membranas.

Tabla 7: Clasificación de las membranas.

| NATURALEZA | Biológicas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sintéticas | Inorgánicas | Metálicas |
|  |  |  | De vidrio |
|  |  |  | Cerámicas |
|  |  | Orgánicas | Porosas |
|  |  |  | Densas |
|  |  | Mixtas |
| ESTRUCTURA | Estructura Microporosa. | Porosidad | Densas |
|  |  |  | Porosas |
|  |  | Configuración | Simétricas |
|  |  |  | Asimétricas |
|  |  | Líquidas | Soportadas |
|  |  |  | No soportadas |
|  | Estructura Microscópica | Laminares |  |
|  |  | Tubulares |  |
|  |  | Fibras huecas |  |
| TRANSPORTE | Porosas | Flujo fase gaseosa | Tipo Knudsen |
|  |  |  | De flujo viscoso |
|  |  | Flujo fase líquida |  |
|  |  | Difusión. |  |
|  | Densas |  |  |
|  | De cambio iónico | Catiónico |  |
|  |  | Aniónico |  |

Fuente: (Palacios, 1999).

1.2.2.1. MEMBRANAS SINTETICAS INORGANICAS.

Estas membranas se caracterizan por poseer una gran estabilidad química, mecánica y térmica, existen diferentes tipos de membranas inorgánicas, de las cuales las membranas cerámicas son las más frecuentemente utilizadas para la clarificación de jugos de frutas.

Las membranas cerámicas son las más desarrolladas, ya que poseen un campo de aplicación mucho más amplio. Se fabrican por combinación de un metal (normalmente aluminio, titanio o zirconio) con un no-metal, formando óxidos, nitruros o carburos. De todas ellas las más utilizadas son las de óxidos metálicos, principalmente óxidos de aluminio y los óxidos de zirconio (ZrO2). Los métodos de fabricación de estas membranas cerámicas son muy diversos: sinterizado, procesos de deshidratación de geles, etc.

Estas membranas son capaces de soportar temperaturas de hasta 800°C, para el caso de filtración de líquidos, el aumentar la temperatura permite aumentar la solubilidad de la alimentación pudiendo trabajar a mayores concentraciones y viscosidades. Incluso desde el punto de vista del mantenimiento, el lavado a altas temperaturas es mucho más eficaz, pudiéndose esterilizar con el paso de vapor de agua.

Membranas simétricas: Son aquellas en las que sus propiedades morfológicas (diámetro de poro, porosidad, tortuosidad, etc.) y sus propiedades funcionales (permeabilidad, retención, etc.) no dependen de la cara de la membrana que se elija para realizar el análisis, ver la figura 2.

Figura 2: Membranas simétricas de filtración.

Fuente:  (Palacios, 1999).

Membranas asimétricas: Éstas tienen propiedades morfológicas y/o funcionales distintas por ambas caras de la membrana. Se fabrican, bien sean homogéneas o compuestas con una estructura aparentemente de doble capa: capa fina y capa porosa. La primera capa es la que proporciona las características de funcionalidad a la membrana y su espesor suele ser muy pequeño comparado con el de la otra capa. La capa porosa posee poros de diámetro mucho mayor por lo que no suele influir en las características de funcionalidad, pero proporciona una mayor resistencia mecánica, ver figura 3 
(Palacios, 1999).

Figura 3: Membranas asimétricas de filtración.

Fuente: (Palacios, 1999).

Aplicaciones.

Dentro de las aplicaciones de las membranas se encuentran los procesos que requieren de una gradiente de presión como: ósmosis inversa, microfiltración y ultrafiltración.

La microfiltración es un proceso de baja presión a través de una membrana, se utiliza para la separación de coloides y partículas suspendidas en el rango de 0.05 - 10 µm. La microfiltración, se utiliza para fermentaciones, clarificación y recuperación de biomasa (Baker, 2001).

La figura 4, muestra los procesos de filtración y el tamaño de las partículas retenidas en diferentes procesos.

Figura 4: El espectro de la filtración.

Fuente: (Perry, 1999).

En microfiltración, las membranas usadas mayormente son asimétricas con tamaño de poro entre 0.1 - 10 µm, y las diferencias de presión son entre 0.1 - 5 bar.

En ultrafiltración, se separan moléculas o partículas pequeñas, de menos de 0.3 µm de diámetro, empleándose presiones de 2 - 10 bar. El tipo que se usa aquí es de tipo asimétrico.

Cuando las moléculas a separar son aun mas pequeñas, entre 2000 - 3000 g/mol, el mecanismo es la ósmosis inversa, y como la presión osmótica en este caso es elevada, es necesario aplicar presiones entre 20 - 100 bares (Baker, et al, 2001).

Tabla 8: Comparación entre los procesos de separación regidos por un gradiente de presión.

| Microfiltración | Ultrafiltración | Hiperfiltración. |
| --- | --- | --- |
| Separación de partículas (bacterias, levaduras) | Separación de macromoléculas. | Separación de solutos de bajo peso molecular (sal, glucosa, lactosa). |
| Presión osmótica despreciable. | Presión osmótica despreciable. | Presión osmótica alta 5 - 25 bar. |
| Presión aplicada baja 0 - 2 bar. | Presión aplicada baja 1 - 10 bar. | Presión aplicada alta 10 - 60 bar. |
| Estructura simétrica (no siempre). | Estructura asimétrica. | Estructura asimétrica. |
| Separación basada en el tamaño de partícula. | Separación basada en el tamaño de partícula. | Separación basada en la diferencia en la solubilidad y difusividad. |

Fuente: (Baker, 2001).

1.2.3 MICROFILTRACION TANGENICAL: CONCEPTO VENTAJAS Y APLICACIONES.

La microfiltración tangencial es una operación en la cual el fluido cruza tangencialmente a la posición de la membrana, ver figura 5 (Wagner, 2001).

Figura 5: Microfiltración tangencial.

Fuente: ( Wagner, 2001).

La tabla 9, compara los procesos de microfiltración tangencial y una filtración frontal.

Tabla 9: Ventajas y desventajas entre la filtración tangencial y la filtración frontal.

| Alimentación frontal | Microfiltración tangencial |
| --- | --- |
| Bajo costo de capital | Alto costo de capital |
| Alto costo de operación: La membrana debe ser reemplazada después de cada uso y esto puede ser un problema | Moderado costo de operación: Las membranas tienen un tiempo de vida largo y pueden ser limpiadas continuamente. |
| Operación es simple, no se mueven los elementos del equipo. | Operación es complicada, los filtros requieren una limpieza regular. |
| La membrana funciona mejor cuando la concentración de sólidos en la alimentación es bajo. | Los costos son relativamente independientes de la concentración de solutos en la alimentación. |

Fuente: (Baker, 2001).

Otras ventajas que presenta la microfiltración tangencial son:

- Sus módulos son compactos y permiten una fácil adaptación de sistemas de control automático.

- Aprovechar o reutilizar el residuo de la filtración.

- Trabaja a temperatura ambiente, lo que permite un ahorro de energía.

- No hay adición de productos químicos. En consecuencia, no hay modificación de la naturaleza de los productos tratados.

- Debido a que las partículas son removidas continuamente, se puede mantener un funcionamiento continuo del sistema.

- La presión aplicada es baja, entre 0.3 - 4 bares (Villareal, 1999).

Aplicaciones.

Debido a las características de las membranas, estas pueden ser aplicadas en diferentes procesos.

- Procesos de desinfección a baja temperatura y pasteurización fría.

- Reducción bacterial en alimentos e industrias de fermentación.

- Potabilización de agua, para distribución municipal, industrial o agua de mesa.

- Separación de aceite – agua.

- Clarificación y concentración de alimentos.

- Remoción de pigmentos de látex en las pinturas.

- En la industria biotecnológica permite la recuperación de proteínas y enzimas y para la separación de células presentes en una solución.

- La microfiltración tangencial es ideal para el tratamiento de soluciones que serán sometidas a procesos de ósmosis inversa y ultrafiltración (Villareal, 1999).

Las industrias implicadas son numerosas: de lácteos, cervecería, industria de bebida, enlatados, fermentación e industria farmacéutica, industria química, plantas de tratamiento de superficie, etc.

Microfiltración de un jugo de fruta: La mayor parte de frutas contienen un promedio de entre 80 – 90 % de agua, moléculas menores a 1 kDa como: azúcares, ácidos orgánicos, vitaminas, polifenoles, compuestos aromáticos, pigmentos, sales que corresponden a los sólidos solubles y macromoléculas mayores a 1 kDa como polisacáridos, proteínas, taninos.

Los sólidos insolubles como células, fragmentos de pared celular almidón, microorganismos y en general sólidos desde mm hasta µm. Estos últimos corresponden a las moléculas retenidas en el módulo de microfiltración tangencial.

El principal proceso empleado para el procesamiento de jugos de frutas es la microfiltración tangencial. Los objetivos tecnológicos de este proceso son la eliminación de sólidos insolubles y la remoción de microorganismos, obteniendo jugos clarificados y pasteurizados. En la actualidad esta técnica es aplicada a frutas de origen templados (manzana, uva) y existen además nuevos productos desarrollados para frutas tropicales.

Interés de los jugos clarificados en las industrias de jugos de frutas:

La microfiltración tangencial tiene como objetivo la eliminación de sólidos en suspensión obteniendo jugos clarificados o bebidas translucidas, las cuales pueden servir para la elaboración de bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, aguas aromatizadas, té fríos, productos gelificados, edulcorantes naturales de frutas, conservas 100% fruta, etc.

Flujo de proceso para la clarificación de jugos por microfiltración tangencial.

El diagrama de flujo para la obtención de jugo clarificado por microfiltración tangencial se muestra en la figura 6.

Figura 6: Diagrama de flujo para microfiltración tangencial.

Fuente: (Baker, 2001).

En microfiltración tangencial el retenido es la fracción que no pasa a través de la membrana, debido a que tienen una alta concentración de partículas.

El permeado (filtrado) es un líquido libre de partículas el cual pasa a través de la membrana.

Los principales tipos de membrana, utilizadas en microfiltración tangencial se muestran en la figura 7.

Figura 7: Membranas para microfiltración tangencial.

MEMBRANA ESPIRAL PARA MICROFILTRACION TANGENCIAL

Fuente: (Baker, 2001).

MEMBRANA TUBULAR PARA MICROFILTRACION TANGENCIAL

Fuente: (Baker, 2001)

Parámetros de control.

Flujo. (J): Es el volumen del permeado que pasa a través de la membrana por unidad de área y tiempo.

2.1

Donde (Am) área transversal de la membrana, (dV) volumen del permeado, (t) tiempo.

Para procesos comerciales de microfiltración tangencial, el flujo puede estar entre los 50 y 180 l.h-1m-2.

Factor de retención (R): Este mide la eficiencia de la membrana con respecto a un soluto específico. Se define como la diferencia de concentración del soluto entre el retenido y el permeado, sobre la concentración del soluto en el retenido.

2.2

Donde (Cp), concentración del soluto en el permeado, (Cr): concentración del soluto en el retenido.

Factor de retención aparente (R*): Relaciona la concentración del soluto en el permeado y la concentración del soluto en la alimentación.

2.3

Donde (Ca), concentración del soluto en la alimentación.

Coeficiente de tamizaje (S): Relaciona la concentración del soluto en el permeado y la concentración del soluto retenido.

2.4

Coeficiente de tamizaje aparente (S*): Es la concentración del soluto en el permeado y la concentración del soluto en la alimentación.

2.5

Factor de retención volumétrica (F.R.V.): Relaciona el volumen de alimentación y el volumen del retenido que entran y salen del módulo de microfiltración tangencial.

2.6

Resistencia hidráulica total (Rt).

La resistencia al flujo de permeado es producida debido a: la resistencia de la membrana (Rm), la resistencia causada por el taponamiento de los poros (Rp), la resistencia causada por la formación de la torta en la superficie de la membrana (Rtorta), y la resistencia causada por la formación donde se da la polarización de la concentración (Rep).

2.7

Permeabilidad hidráulica (Lm).

Es un factor que caracteriza a las membranas y que determina la capacidad de filtrar un solvente bajo una presión dada, la permeabilidad hidráulica es igual al inverso de la resistencia de la membrana.

2.8

Ensuciamiento de la membrana.

Durante el proceso de microfiltración tangencial, el flujo del permeado desciende con el tiempo. Inicialmente su disminución es rápida, luego, la velocidad del descenso del flujo decrece hasta un mínimo donde el flujo del permeado tiende a ser constante.

La disminución del flujo se debe al fenómeno de ensuciamiento de la membrana. El fenómeno de ensuciamiento, colmatación o “fouling”, se produce debido a un contacto directo entre los solutos y la superficie de la membrana. Se da una adsorción y deposición de las macromoléculas a la superficie de la membrana o entre los poros de la misma, ocasionando su taponamiento y la formación de una capa de partículas en la superficie. Esto implica un incremento de la resistencia hidráulica (Rt) y una consecuente reducción del flujo de permeado.

Presión transmembranaria (Ptm): es la fuerza motriz para el transporte de la materia a través de la membrana. Se define como:

2.9

Donde (Pre), presión del retenido a la entrada, (Prs) presión del retenido a la salida, (Pp) presión del permeado. La relación entre la Ptm y el flujo es establecida mediante la ley de Darcy:

2.10

Donde (): viscosidad del permeado y J flujo de permeado. El flujo del permeado es directamente proporcional a la Ptm, a mayor presión mayor flujo del permeado, sin embargo al aumentar la presión la polarización de la concentración y la compactación de la torta de filtración aumenta, lo cual puede ocasionar una disminución en el flujo de permeado. La tabla 10, muestra el flujo de permeado en (l.h-1.m-2) para diferentes tipos de fluidos.

Tabla 10: Flujos de permeado para diferentes fluidos. Membrana de 1m2 y tamaño de poro 0.3 µm, a 3 bares de presión y 30°C.

| Solución | Volumen filtrado (l.h-1.m-2) |
| --- | --- |
| Agua de pozo | 1000 |
| Vino | 50 |
| Glucosa 20% | 20 |
| Soluciones de vitaminas | 10 |
| Aceite vegetal | 5 |
| Jugo de frutas concentrado | 1 |
| Suero (7% de proteína) | 0.6 |

Fuente: (Baker, 2001).

Tabla 11: Ejemplos de condiciones a escala de laboratorio o planta piloto.

| Jugo | Membrana | Ptm (Bar) | U (ms-1) | T (°C) | FRV | Flujo de permeado (l.h-1m-2) | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Babaco | Tubular cerámica 0.2 µm | 1-3.4 | 5 | 32 | 10 | 120-150 | Ruales, 2003 |
| Naranja, limón | Tubular cerámica 0.5-0.8 µm | 0.5-4.0 | 0.5-12 | 20-40 | 1 | 10-60 | Capanelli, 1994 |
| Mandarina | Plana con marco polisulfona 0.1-0.2 µm | 0.9-1.9 | 1-3.5 | 25 | 1 | 40-70 | Chamchong, 1991 |
| Piña | Tubular cerámica 0.2 µm | 1-5 | 1-4 | 30 | 1-3 | 52-60 | Jaeger, 1998 & Itoua, 1991 |
| Albaricoque | Tubular cerámica 0.4 µm | 2 | 3 | 50 | 1 | 80 | Harter, 1989 |
| Mango | Tubular cerámica 0.2 µm | 1 | 4 | 20 | 5 | 55 | Olle, 1997 |
| Maracuyá | Tubular cerámica 0.2 µm | 1.5 | 5 | 36 | 3 | 50 | Ruales, 1999 |
| Mora de castilla | Tubular cerámica 0.2 µm | 1-3 | 5 | 25 | 5 | 60-80 | Vera, 2004 |
| Naranjilla | Tubular cerámica 0.2 µm | 1-3 | 5 | 25 | 3 | 60 | Vera, 2004 |
| Arazá | Tubular cerámica 0.2 µm | 1-3 | 5 | 30 | 2 | 35 | Vera, 2004 |

Velocidad tangencial: es la velocidad a la que recorre el fluido a lo largo de la superficie de la membrana.

2.11

Donde (Qr), flujo volumétrico del retenido (m3.s-1), () área perpendicular al flujo en la membrana.

Un incremento en el valor de U del retenido logra arrastrar las partículas que se depositan en la superficie, por tanto disminuye la velocidad de formación de la torta.

Temperatura (°C): cuando se incrementa la temperatura la viscosidad del líquido disminuye y según la ley de Darcy, esto produce un aumento del flujo de permeado (Villareal, 1999).

1.3 BEBIDAS GASIFICADAS.

Definición: Son las bebidas no alcohólicas, no fermentadas, elaborada por disolución de gas carbónico (CO2) en agua purificada, lista para el consumo directo, adicionada o no de edulcorantes, jugos de frutas, concentrados de frutas, sustancias aromatizantes saborizantes o aditivos permitidos (NTE, INEN, 2005).

1.3.1 INGREDIENTES Y FABRICACION.

Ingredientes:

Agua: con bajos niveles de aire, la presión parcial que hay que vencer para disolver el CO2  es menor y los problemas de espumado debidos al gas que escapa durante el llenado son menores. Los niveles altos de aire hacen que el CO2 escape demasiado deprisa al dispensar la bebida, quedando un refresco con poco gas e insípido, y causan un deterioro mas rápido durante el almacenamiento. El grado de desaireación necesario se calcula  determinando antes el oxígeno disuelto. Habitualmente, el oxígeno se reduce desde niveles de 8-9 mg/l hasta 1 mg/l (Varman, 1994).

Aromatizantes: el componente aromático del jarabe es el que tiene mayor influencia en el aroma y sabor del producto final, aunque su concentración puede ser de tan solo 0.015%. Sin embargo componentes como el agua, la carbonatación, la acidez y los edulcorantes también peden participar en el aroma y sabor en una magnitud que dependerá de la naturaleza del producto.

La naturaleza del aromatizante varía en función del tipo de producto. La fruta es el más usado, con la excepción de las colas, que se aromatizan con un extracto especial junto con un 10% de cafeína y una mezcla de esencias (Potter, 1995). El aroma de frutas se puede añadir en forma de zumo o como esencia, siendo los más populares los cítricos y dentro de ellos el concentrado de naranja. Las esencias naturales de cítricos se componen mayoritariamente de aceites esenciales obtenidos de la fruta los cuales son concentrados mediante un proceso de destilación la cual permite concentrar los aceites esenciales hasta cinco veces.

Además de los aromatizantes de uso general, también hay otros compuestos aromatizantes que sólo emplean un grupo limitado de productos por ejemplo la quinina, la cual se emplea en refrescos carbonatados como las gaseosas de naranja (Potter, 1995).

Edulcorantes: los refrescos tradicionales utilizan azúcar extraída de la caña o de la remolacha, la cual es adicionada a la bebida en forma granular o en forma de jarabes acuosos con un contenido de 67% (p/v).

En los últimos años, el alto contenido en azúcar de las bebidas gaseosas, ha llevado a que sean considerados como poco saludables, por este motivo se han desarrollado refrescos bajos en calorías en los que el azúcar a sido sustituido por edulcorantes intensivos por ejemplo:

- Aspartamo: Dulzor relativo 120 – 215, sinérgico con ciclamatos, sacarina y azúcares, realza los aromas a frutas. Estable a tratamientos térmicos, pero se degrada durante el almacenamiento. Estabilidad máxima a pH 4.3.

- Sucralosa: Dulzor relativo 400 – 800, siendo mayor a bajo pH. Su sabor se aproxima al de la sacarosa. Muy buena estabilidad interacciona algo con las sales de hierro (Varman, 1994).

Para este último caso y según la norma técnica INEN 1101 los sólidos solubles (°brix) pueden estar en un máximo permitido de 0.3%, cuando estas son libres de calorías

Fabricación:

La figura 8 muestra los diferentes procesos para elaborar una bebida gaseosa.

Figura 8: Diagrama de flujo de la elaboración de bebidas carbonatadas.

Fuente: (Potter, 1995).

La carbonatación se puede considerar como la saturación de un líquido con CO2 gaseoso. En la elaboración moderna de bebidas gaseosas, el jarabe, el agua y el CO2 se combinan en la proporción adecuada antes de ser transferidos como una bebida completa hacia una máquina llenadora. La bebida final se forma antes del envasado, por lo que el control da la carbonatación y de las proporciones relativas al jarabe y del agua son de una importancia crítica (Vaca, 1997).

1.3.2 INDUSTRIA DE BEBIDAS GASIFICADAS EN EL MERCADO DEL ECUADOR.

La tabla 12, muestra la relación entre el PIB (Producto interno bruto) y el Valor agregado Bruto (VAB) de la industria de bebidas gaseosas.

El  valor  agregado  bruto (VAB),  se  define  como la suma de los valores monetarios   de  los   bienes  y servicios, libre  de  duplicaciones, producidos  durante un  periodo  determinado.

Tabla 12: Relación entre el PIB y el VAB de la industria de bebidas gasificadas en el Ecuador.

| Años | VAB Bebidas | PIB | % en el PIB |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Miles de dólares |  |
| 1993 | 69.642 | 14.270.247 | 0,49 |
| 1994 | 70.317 | 14.941.494 | 0,47 |
| 1995 | 70.934 | 15.202.731 | 0,47 |
| 1996 | 75.488 | 15.567.905 | 0,48 |
| 1997 | 79.776 | 16.198.551 | 0,49 |
| 1998 | 82.700 | 16.541.248 | 0,50 |
| 1999 | 77.129 | 15.499.239 | 0,50 |
| 2000 | 83.168 | 15.933.666 | 0,52 |
| 2001 | 88.294 | 16.784.095 | 0,53 |
| 2002 | 86.105 | 17.496.669 | 0,49 |
| 2003 | 78.095 | 18.131.904 | 0,43 |
| 2004 | 82.251 | 19.518.404 | 0,42 |

Fuente: (B.C.E, 2006).

En los últimos años, la facturación en el negocio de bebidas gasificadas se mantuvo un valor agregado bruto VAB cerca de los 80 millones de dólares con una relación estable con el PIB cercana al 0.5%. Esto implica una estabilidad de la industria dentro de la producción de bienes en el mercado del Ecuador y muestra además, que al aumentar el PIB el VAB de esta industria no cambia, es decir, al aumentar la capacidad de compra de las personas su preferencia por la compra de bebidas gasificadas no cambia.

2 MATERIALES Y METODOS.

2.1 CARACTERISTICAS DEL JUGO DE PIÑA.

La caracterización de la materia prima tiene por objeto, determinar las propiedades 
físico – químicas del jugo de piña, el cual, luego de ser sometido a un proceso de clarificación es la base de la bebida gaseosa.

El estado de madurez de las frutas se determinó mediante los sólidos solubles (brix). Las piñas antes de empezar la etapa de senectud alcanzan un orden de 13 - 16 °brix 
(Fustillos, 2002).

2.1.1 OBTENCION DEL JUGO.

Las operaciones para la obtención del jugo se realizaron en la planta piloto del DECAB (Departamento de Ciencia de los Alimentos y Biotecnología) y se encuentran en la 
figura 9.

Figura 9: Obtención del jugo de piña.

Las piñas fueron sometidas a un proceso de inspección en la recepción en la planta piloto del DECAB. Posterior a este proceso las frutas fueron lavadas con agua y cloro en 
80 ppm y se procedió al pelado manual de la fruta. Antes de introducir la fruta al proceso de pulpado, las piñas fueron desintegradas y se obtuvo jugo pulposo de piña, el cual fue congelado a -20°C en bolsas de polietileno.

2.1.2 CARACTERIZACION DEL JUGO DE PIÑA EXTRAIDO.

El jugo de piña fue caracterizado utilizando los métodos descritos en las tablas 13 y 14:

Tabla 13: Métodos para el análisis proximal del jugo de piña.

| HUMEDAD | Método A.O.A.C. 920 151 A Official Methods of Analysis (1990). |
| --- | --- |
| PROTEÍNA | Método A.O.A.C. 920 151 A Official Methods of Analysis (1984).Método mejorado para nitrógeno en muestras simples. Proteína = nitrógeno por 6,25. |
| FIBRA | I.C.C. Standards (1989). Standard N° 113 International Association for cereal Chemistry. |
| CENIZAS | Método A.O.A.C. S-49 Oficial and Tentative Methods. (1984). |

Tabla 14: Métodos para el análisis de propiedades físico - químicas del jugo de piña.

| DENSIDAD RELATIVA A 20/20°C | INEN391 |
| --- | --- |
| SÓLIDOS SOLUBLES (Brix) | INEN 380 |
| pH | INEN 389 Phmetro ORION MODEL 210A. |
| ACIDEZ TITULABLE | INEN 381 |
| VISCOCIDAD | Equipo: Brookfiel Digital Viscometer. Manual de operación del equipo. |

2.2 PARAMETROS DE PROCESAMIENTO.

El jugo clarificado de piña constituye el principal ingrediente en la formulación de la bebida gaseosa, razón por la cual, se realizó un estudio que tiene por objeto la comparación físico – química y de costos de dos métodos de clarificación: por microfiltración tangencial y por hidrólisis enzimática.

2.2.1 CLARIFICACION DEL JUGO DE PIÑA POR MICROFILTRACION TANGENCIAL.

Utilizando microfiltración tangencial es posible retirar los sólidos insolubles de un sistema, y al mismo tiempo eliminar microorganismos del jugo de piña. Por tanto, esta tecnología tiene la ventaja de realizar una clarificación y eliminación de microorganismos al mismo tiempo. Esta operación se llevó a cabo en un modulo de microfiltración con una membrana, cuyo tamaño de poro fue de 0.2 µm y una superficie de 0.2 m2, las características de este módulo se detallan en el anexo 1.

Para fijar las mejores condiciones de operación se realizaron ensayos para determinar la influencia de la presión en el flujo de permeado y del factor de retención volumétrico sobre el flujo de permeado.

La influencia de la presión se determinó mediante la medición del flujo de permeado obtenido cuando se realiza un barrido de presión entre 1.5 y 3.5 bares y a un factor de retención volumétrico (FRV) constante. El flujo de permeado fue medido utilizando un cronómetro y una probeta. En este caso, el equipo de microfiltración tangencial se lo operó en recirculación total, es decir, recirculación del permeado y recirculación del retenido. Las condiciones de operación fueron: velocidad tangencial 5 m.s-1, temperatura 30°C.

La influencia del factor de retención volumétrico se determinó mediante medidas del flujo de permeado obtenido cuando se opera el equipo a condiciones constantes de presión, temperatura y sin recirculación del permeado. En este modo de operación el factor de retención volumétrico y la concentración de sólidos del retenido aumentan en el tiempo, con lo cual la colmatación de la membrana se incrementa y el flujo de permeado disminuye. Las condiciones de operación se determinaron a partir de la tabla 11 y fueron: velocidad tangencial 5 m.s-1, flujo de recirculación del retenido de 1.000 l.h-1, temperatura 30°C y presión 2.5 bares.

Al terminar los ensayos se precedió al lavado del equipo como muestra el anexo 2.

La figura 10, muestra el proceso empleado para llevar a cabo la clarificación en el módulo de microfiltración tangencial.

Figura 10: Clarificación por microfiltración tangencial.

El jugo pulposo fue descongelado a temperatura ambiente un día antes de realizar el ensayo de clarificación, luego fue homogeneizado y pesado.

2.2.2 CLARIFICACION DEL JUGO DE PIÑA POR HIDROLISIS               ENZIMATICA.

La clarificación puede ser realizada también por hidrólisis enzimática, la cual degrada las cadenas de pectina y así reduce la turbiedad del sistema (Barriga, 2001).

Para la clarificación del jugo de piña se utilizó la enzima Pectinex Ultra SP-L de la casa NOVO NORDISK de Dinamarca. La concentración de enzima se estableció sobre la base de estudios previos, en los cuales se demuestra que el uso de esta enzima proporciona los mejores resultados para clarificar mezcla de jugos como: mango, mandarina y naranja, maracuyá (Borja, 2000, Barriga, 2001), El procedimiento para clarificar jugo de piña por enzimas se detalla en la figura 11.

Figura 11: Clarificación por hidrólisis enzimática.

El jugo pulposo de piña fue descongelado a temperatura ambiente. Posterior a este proceso el jugo fue sometido a una hidrólisis enzimática con 800 ppm de enzima, para degradar las cadenas de pectina y así producir la clarificación. La concentración de enzima fue estimada considerando que el sustrato sobre el cual actúa la enzima son los sólidos presentes en el jugo a ser clarificado. Conociendo los sólidos presentes en el jugo de piña y los sólidos presentes en los jugos de mango y mandarina, se estimó la concentración de enzima a ser utilizada. Estos datos fueron tomados de bibliografía debido a la falta de información en Boja (2000).

El sobrenadante se separó utilizando una centrifuga a 3.100 rpm por 15 minutos. La pasteurización se realizó en recipientes de aluminio elevando la temperatura del jugo clarificado a 80°C por un minuto y disminuyendo la temperatura hasta 20°C.

2.2.3 CARACTERIZACION DEL JUGO DE PIÑA OBTENIDO POR    MICROFILTRACION Y POR VIA ENZIMATICA.

Para tener una comparación del efecto de los métodos empleados para clarificar el jugo de piña, se analizaron las siguientes propiedades físico - químicas, tanto para los jugos obtenidos por microfiltración tangencial y por vía enzimática, estas propiedades se detallan en la tabla 15.

Tabla 15: Métodos para el análisis de las propiedades físico - químicas de los jugos clarificados.

| Parámetro | Método |
| --- | --- |
| Humedad | Método A.O.A.C. 920 151 A Official Methods of Analysis (1990). |
| Acidez | INEN 381 |
| pH | INEN 389. Phmetro ORION MODEL 210A. |
| Sólidos solubles (brix) | INEN 380 |
| Turbiedad | Turbidímetro 2100P Manual de operación del equipo. |

Para el jugo clarificado por enzimas, se realizó la prueba de la pectina para comprobar que las cadenas de pectina fueron degradadas en su totalidad, este método se detalla a continuación:

Se prepara etanol acidificado mezclando 100 ml de etanol al 96% con 1 ml de ácido clorhídrico concentrado, de este se toman 10 ml y se añaden en 5ml de jugo clarificado, la mezcla se agita por 3 minutos y se deja en reposo por 15 minutos, sí al pasar el tiempo se observa la formación de grumos es señal de que existe pectina no degrada en el jugo (Borja, 2000).

2.3 CARACTERIZACION DEL RETENIDO EN EL MODULO DE MICROFILTRACION TANGENCIAL.

Para determinar el uso que se le puede dar al material retenido en la membrana se realizó una caracterización de sus propiedades utilizando los métodos descritos en la tabla 16.

Tabla 16: Métodos para el análisis de propiedades físico - químicas del material retenido en el módulo de microfiltración.

| Parámetro | Método |
| --- | --- |
| Sólidos solubles (Brix) | INEN 380 |
| Acidez titulable | INEN 381 |
| Sólidos en suspensión | INEN 388 |
| pH | INEN 389 |
| Fibra | I.C.C. Standards (1989). Standard N° 113 International Association for cereal Chemistry. |

Con estos resultados se procedió a identificar los posibles usos del material retenido en el módulo de microfiltración tangencial. La selección de los usos se realizó sobre la base de normas técnicas ecuatorianas INEN.

Elaborados los productos, estos fueron sometidos a pruebas sensoriales de aceptabilidad general.

2.4 FORMULACION DE LA BEBIDA GASEOSA SABORIZADA A PIÑA.

La bebida gaseosa necesita de una concentración adecuada de jugo, para obtener una relación brix / acidez específica para el producto que se requiere elaborar.

En la determinación de la formulación para elaborar la bebida gaseosa sabor a piña, se utilizó jugo clarificado de piña por microfiltración tangencial.

La figura 12, muestra el procedimiento para determinar la formulación de la bebida gaseosa.

Figura 12: Procedimiento para determinar la formulación de la bebida gaseosa.

La bebida gaseosa fue elaborada sobre la base de la norma técnica INEN 1.101 (Especificaciones de las bebidas gaseosas).

La tabla 17, muestra los requisitos que deben cumplir las bebidas gaseosas.

Tabla 17: Especificaciones para elaborar bebidas gaseosas.

| Parámetros. | mín. | Máx. |
| --- | --- | --- |
| Sólidos solubles (°Brix) | > 7,0 | - |
| Carbonatación ( En volúmenes de CO2) | 1 | 5 |
| Acidez titulable como ácido cítrico g ácido cítrico/100cc. | - | 0,5 |
| pH | 2,4 | 5 |

La carbonatación se determina calculando los volúmenes de gas carbónico disueltos en un volumen de bebida, en función de la presión y la temperatura.

Además la norma INEN indica que:

- Podrá declararse la presencia de jugo natural de fruta en el producto, siempre que su contenido sea igual o mayor al 12 % V/V.

- Se permite la adición de ácido benzoico, sórbico y sus sales de Na y K en una cantidad máxima de 600 mg/l, solos o en combinación.

Elaboración de formulaciones: Para determinar la acidez y los grados brix que fueron empleados en la elaboración de la bebida se realizaron pruebas preliminares de acidez y sólidos solubles a bebidas del mercado local, estas medidas indican la relación brix acidez en la cual se debe trabajar. Con estos resultados se elaboró diferentes formulaciones, en las cuales se varió la acidez y la concentración de sólidos solubles, utilizando una concentración constante de jugo clarificado por microfiltración tangencial.

Establecida la relación brix / acidez, se procedió a variar la concentración de jugo clarificado por microfiltración tangencial, en estas pruebas se utilizó concentraciones de jugo a 12, 20, 40 y 60 % (V/V).

Análisis sensorial: Se realizaron pruebas sensoriales de ordenamiento en función de la mayor preferencia del panelista, método descrito en Jellineck (1985).

Analizados los datos del panel sensorial, se determinó la formulación que fue empleada en la elaboración de la bebida gaseosa.

2.5 ELABORACION DE LA BEBIDA GASEOSA.

La gasificación produce la sensación característica de las bebidas carbonatadas. En el mercado del Ecuador, existen diferentes grados de carbonatación, los cuales varían entre 3 – 5 volúmenes de CO2, dependiendo principalmente de la marca.

Para este trabajo se procedió a gasificar hasta 3 volúmenes de CO2, utilizando jugo clarificado por microfiltración y por hidrólisis enzimática.

El procedimiento para realizar la gasificación se describe a continuación: Se utilizó gas carbónico en estado sólido (hielo seco). El hielo fue introducido en la botella y luego se procedió a introducir el líquido. Cerrado el envase se producía la disolución del gas en el líquido. Pruebas preliminares mostraron que con este procedimiento era posible gasificar solo hasta 3 volúmenes de CO2. Una masa de hielo seco mayor a esta, ocasiona deformaciones en el envase debido a la presión del gas.

Para calcular la cantidad de hielo seco que se requiere para gasificar hasta 3 volúmenes, se empleo la norma INEN 1082 (Determinación del gas carbónico), ver anexo 4. Se asumió además que todo el hielo seco se disuelve en el néctar. Para determinar la real disolución del gas en el líquido se utilizó la misma norma técnica.

2.6 ESTABILIDAD DE LAS BEBIDAS GASEOSAS.

Las bebidas gaseosas obtenidas por microfiltración tangencial y por enzimas se almacenaron bajo tres diferentes temperaturas.

- Estufa 30° C y 60% de humedad relativa.

- Ambiente 20°C con 60% de humedad relativa.

- Refrigeración 8° C con 70% de humedad relativa.

Se realizaron tres evaluaciones sensoriales para las bebidas almacenadas a temperatura ambiente en los tiempos indicados en la tabla 18. Se midieron parámetros 
físico - químicos, se realizaron pruebas sensoriales de ordenamiento en función de la mayor preferencia del panelista, método descrito en Jellineck (1985), y cuya ficha se encuentra en el anexo 3.

Tabla 18: Pruebas de estabilidad.

| Parámetro | Días |
| --- | --- |
|  | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 47 |
| Acidez | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Brix | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Temperatura | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Presión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| pH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Microbiológico | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Sensorial | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

El análisis microbiológico, turbiedad y el sensorial fueron realizados solo para las bebidas almacenadas a temperatura ambiente y para las que contenían jugo clarificado por microfiltración tangencial. No se realizaron estas pruebas para el resto de condiciones debido principalmente al costo de estos análisis.

La tabla 19, muestra los métodos para realizar el análisis microbiológico.

Tabla 19: Métodos de análisis microbiológico.

| Coliformes NMP / 100 cm3 | NTE INEN1095 |
| --- | --- |
| REP UFC / cm3 | NTE INEN 1529 - 5 |
| Mohos UFC / cm3 | NTE INEN 1529 - 10 |
| Levaduras UFC / cm3 | NTE INEN 1529 - 10 |

3 RESULTADOS Y DISCUSION.

3.1 OBTENCION DEL JUGO DE PIÑA.

Los resultados del balance de masa para la obtención del jugo de piña se muestran en la figura 13.

Figura 13: Balance de masa de la obtención de jugo de piña.

La figura anterior muestra el rendimiento obtenido en la extracción del jugo, el cual es de 53 %, rendimiento que se encuadra dentro de valores reportados en trabajos similares los cuales reportan rendimientos del 52 % para la extracción de jugo (Fustillos, 1999).

3.2 CARACTERIZACION DEL JUGO DE PIÑA.

Para determinar las características del jugo de piña se procedió a realizar un análisis proximal como muestra la tabla 20 y 21.

Tabla 20: Análisis proximal del jugo de piña.

| PARAMETRO | JUGO EXTRAIDO* | REPORTADO EN FAO (2006) |
| --- | --- | --- |
|  | g/100 g de muestra |
| HUMEDAD | 87,65 | 85,4 |
| PROTEINA | 0,25 | 0,2 |
| FIBRA | 0,13 | 0.8 |
| CENIZAS | 0,24 | 0,3 - 0,42 |

* Promedio de dos repeticiones.

El análisis proximal muestra que el jugo de piña se encuentra dentro de parámetros normales para este tipo de producto, la fibra sin embargo se encuentra en un mayor porcentaje debido principalmente a la época de cosecha (Pohlan, 2001).

Tabla 21: Propiedades físico - químicas del jugo de piña.

| PARAMETRO | JUGO EXTRAIDO* | REPORTADOS |
| --- | --- | --- |
| SOLIDOS SOLUBLES (g/100g) | 12 | 11 - 18 (Fustillos, 2002) |
| SOLIDOS TOTALES (g/100g) | 12.35 | 11 - 18 (Fustillos, 2002) |
| pH | 3.45 | 3.2 – 4.0 (FAO, 2006) |
| ACIDEZ (g de ácido cítrico/100cc) | 0.51 | 0.5 -1.6 (NTE INEN 432) |
| VISCOCIDAD (cps) | 286 | 280 ( Alvarado,2001) |

*Promedio de dos repeticiones

El porcentaje de acidez y pH del jugo extraído de piña, se encuentran dentro de los valores reportados.

En cuanto a los °brix, Fustillos (2002), mencionan que en promedio, una fruta madura contiene 14 - 18 °brix, pero las frutas cosechadas en época de lluvia contienen un contenido más bajo de sólidos solubles, debido a que la fruta bajo condiciones de frío contiene menor cantidad de azúcar y mayor acidez (Pohlan, 2001), razón por la cual es posible que los sólidos solubles del jugo de piña analizado fueran de 12 °brix.

3.3 RESULTADOS DE LA CLARIFICACION DEL JUGO POR MICROFILTRACION TANGENCIAL.

Como se indicó en la parte materiales y métodos, se evaluó la influencia del factor de retención volumétrico y de la presión sobre el flujo del permeado.

3.3.1 INFLUENCIA DEL FACTOR DE RETENCION VOLUMETRICO EN EL FLUJO DE PERMEADO.

La presión y el factor de retención volumétrico para clarificar jugo de piña por microfiltración tangencial quedan establecidos sobre la base de la figura 14.

Figura 14: Variación del flujo en función del factor de retención volumétrico.

La figura 14, muestra un rango de variación para el flujo de permeado entre 
83 – 74 l.h-1m-2, disminución que se produce cuando se incrementa la concentración de sólidos en el retenido del módulo de microfiltración tangencial. El error entre las repeticiones es de solo 2.5%, lo que indica que la reproducibilidad de las pruebas es buena.

El incremento de sólidos produce un incremento del espesor de la capa de colmatación, la cual provoca la disminución del flujo de permeado.

La figura 15, muestra el incremento de sólidos en el retenido durante la clarificación del jugo.

Figura 15: Variación de la concentración de sólidos en el retenido.

Según la figura 15, el incremento de sólidos en el retenido es de dos puntos porcentuales cuando se alcanza un factor de retención volumétrico igual a 7. Esto implica que la colmatación de la membrana, no debe variar significativamente en el transcurso del tiempo. Esta colmatación de la membrana esta relacionado directamente con el flujo de permeado, el cual varía entre 74 – 83 l.h-1m2 (ver figura 13).

La tabla 22, muestra la relación que existe entre el factor de retención volumétrico con el peso del permeado extraído y el peso del retenido, considerando una alimentación inicial igual 50 kg de jugo pulposo.

Tabla 22: Relación entre el factor de retención volumétrico y el peso del permeado.

| Factor de retención (FRV) | Alimentación (kg) | Permeado (kg) | Retenido (kg) | % de extracción del permeado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 |
| 3 |  | 33,3 | 16,7 | 66,7 |
| 4 |  | 37,5 | 12,5 | 75,0 |
| 5 |  | 40,0 | 10,0 | 80,0 |
| 6 |  | 41,7 | 8,3 | 83,3 |
| 7 |  | 42,9 | 7,1 | 85,7 |

Según la tabla 23, el 86% de jugo extraído se obtiene al alcanzar un factor de retención volumétrico igual a 7, es decir, cuando existe una mayor concentración de sólidos en el retenido (ver figura 14). Ahora al considerar que el flujo de permeado desciende desde 83 hasta 74 l.h-1.m-2, cuando se alcanza un factor de retención igual a 7 (ver figura 13), es conveniente trabajar con un factor de retención volumétrico igual a 7, ya que en este factor de retención volumétrico el flujo de permeado no varia significativamente y se extrae una mayor cantidad de jugo clarificado.

3.3.3 INFLUENCIA DE LA PRESION EN EL FLUJO DE PERMEADO.

Según la ley de Darcy, el flujo de permeado es directamente proporcional a la presión transmembranaria (Ptm), a mayor presión mayor flujo de permeado. Sin embargo, al aumentar la presión en el fluido, la compactación de sólidos en la superficie de la membrana aumenta lo cual puede ocasionar un disminución en el flujo de permeado.

Para determinar como se afecta el flujo de permeado a diferentes presiones en un mismo factor de retención volumétrico, se realizó un barrido de presión para cada (F.R.V.), como indica la tabla 22:

Tabla 23: Variación del flujo de permeado a diferentes presiones.

| Presión | Factor de retención volumétrico (FRV) |
| --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | FLUJO l.h-1.m-2 |
| 1,5 | 42,0 | 42,7 | 39,3 | 41,6 | 35,0 |
| 2 | 67,9 | 71,4 | 72,1 | 63,4 | 55,3 |
| 2,5 | 78,1 | 74,6 | 75,2 | 67,5 | 68,8 |
| 3 | 87,2 | 75,2 | 76,2 | 66,9 | 73,1 |
| 3,5 | 87,3 | 76,3 | 75,8 | 83,3 | 69,8 |

Como se determinó en el subcapítulo anterior es conveniente trabajar en un factor de retención volumétrico igual a 7. Para este factor de retención cuado se varia la presión entre 1.5 - 3.5, el mayor flujo de permeado se obtiene cuando la presión transmembranaria es igual a 3 bares, en la cual se obtiene un flujo de 73 l.h-1.m-2, como indica la tabla 23.

Según el estudio anterior las mejores condiciones para clarificar jugo de piña variedad cayena champaca, pueden quedar fijadas en 30°C, con una presión transmembranaria igual a 3 bares y con un factor de retención volumétrico igual a 7.

3.4 RESULTADOS DE LA CLARIFICACION DEL JUGO DE PIÑA POR ENZIMAS.

Conociendo el contenido de sólidos en el jugo de piña 13%, (ver tabla 21), estimando el contenido de sólidos de mango y mandarina en 29 y 10% respectivamente 
(Alvarado, 2001), y tomando la concentración de enzima empleada para clarificar esta mezcla de jugos de mango y mandarina reportados por Borja (2000), se estimó la concentración de enzima como sigue:

En el trabajo de Borja (2000), se utilizó una concentración de enzima de 400 ppm, para un néctar con 8% de pulpa de mango y 42% de pulpa de mandarina. La concentración de de sólidos de esta mezcla es entonces:

sólidos.                                     3.1

Los sólidos totales presentes en el jugo de piña fueron igual a 13% esto implica que:

ppm de enzima                       3.2

Transcurrido el tiempo de hidrólisis el jugo de piña fue sometido a una operación de centrifugación por 15 minutos a 3.100 rpm, obteniéndose 2.6 kg de jugo clarificado de un total de 3.2 kg. Esto da un rendimiento de 84% de jugo clarificado.

3.5 ANALISIS FISICO – QUIMICAS DE LOS JUGOS CLARIFICADOS.

La tabla 24, presenta las propiedades físico - químicas después de clarificar el jugo de piña por los métodos citados.

Tabla 24: Propiedades físico – químicas de los jugos clarificados.

| PARAMETRO | JUGO FRESCO* | MICROFILTRACION* | ENZIMAS* |
| --- | --- | --- | --- |
| Humedad (g/100g de jugo) | 87.65% | 95.2% | 91,30% |
| Acidez (g de ácido cítrico / 100 cc) | 0.50 | 0,49 | 0,49 |
| pH | 3.45 | 3,45 | 3,44 |
| Sólidos solubles (Brix) | 12 | 12 | 12 |
| Turbiedad (NTU) | - | 2,22 | 4,45 |

*  Promedio de dos repeticiones

NTU: Unidad nefelométrica de turbiedad.

1 unidad nefelométrica de turbidez (NTU) = 1 ppm de formazina estándar

La tabla 24, muestra que los procedimientos empleados, permiten clarificar el jugo pulposo de piña, sin embargo, la turbidez del jugo clarificado por microfiltración tangencial es igual 2.22 NTU mientras que la turbidez del jugo clarificado por enzimas es igual a 4.45 NTU. Esto indica que existen partículas en estado coloidal que son removidas de forma más eficiente por la microfiltración tangencial. Además, esta diferencia de turbiedad puede ser percibida a simple vista. Además, la prueba de la pectina mostró que no existían cadenas de pectina no degradadas en el jugo clarificado de piña por vía enzimática

Propiedades como la acidez y sólidos solubles no sufren una variación significativa, esto es importante debido a que las propiedades organolépticas dependen principalmente de estas dos características.

3.6 FORMULACION DE LA BEBIDA GASEOSA.

Para encontrar la formulación de la bebida gaseosa se realizaron pruebas preliminares a bebidas gaseosas del mercado local, estas pruebas mostraron que en promedio la acidez de las bebidas gaseosas de marcas del mercado como: Quintuples, Gallito, Fanta, están en el orden de 0.5 g ácido cítrico/100 cc, y tienen un promedio de sólidos solubles igual a 
11 °brix.

3.6.1 CONSIDERACIONES GENERALES PARA ELABORAR LAS    FORMULACIONES.

- Se comprobó de manera experimental que al producir la carbonatación la lectura de los °brix se reduce en 2 unidades. Resultados similares se reportan en 
Borja (2000).

- La concentración de jugo fue constante e igual a 20% de jugo clarificado por microfiltración tangencial.

- Se fijo una relación brix / acidez igual a 26, según los datos de las bebidas gaseosas del mercado local de la ciudad de Quito.

- La acidez y los sólidos solubles (brix) fueron variando como muestra la tabla 25. Para llegar a tales concentraciones, fueron añadidos ácido cítrico y azúcar hasta alcanzar los niveles deseados.

La tabla 25, muestra las formulaciones sin gasificar que se emplearon para determinar la relación brix / acidez mediante un panel sensorial.

Tabla 25: Formulaciones a diferentes valores de acidez y brix.

| % de jugo | Muestra | Acidez* | °Brix | °Brix/acidez* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 0,5 | 13 | 26 |
|  | 2 | 0,3 | 13 | 43 |
|  | 3 | 0,1 | 2,6 | 26 |
|  | 4 | 0,5 | 7,8 | 15,6 |
|  | 5 | 0,3 | 7,8 | 26 |

* g de ácido cítrico / 100 cc.

Para el análisis sensorial se utilizaron pruebas de ordenamiento en función de la mayor de la preferencia del panelista, (ver anexo 3).

3.6.2 RESULTADOS DEL ANALISIS SENSORIAL.

Las formulaciones de la tabla 25, sin gasificar, fueron analizadas por un panel sensorial compuesto por 20 personas, los atributos analizados fueron olor y sabor.

Las muestran no fueron gasificadas debido a que el gas puede producir una alteración de la percepción de los panelistas. La figura 16, indica los resultados del análisis sensorial.

Figura 16: Resultados de la evaluación sensorial a diferentes valores de acidez y brix.

Según Jellineck (1985), para el intervalo comprendido entre 32 - 58 no existe diferencia significativa al 95% de confianza. Los gráficos muestran que las bebidas más aceptada por los panelistas, son las muestras número 1 y 2, y no existe diferencia significativa entre ellas. Sin embargo, la formulación número 2, tiene una menor acidez y por lo tanto, para esta formulación se requiere menor ácido cítrico. Además, se tomó en consideración las sugerencias expresadas por los panelistas, los cuales expresaban que la muestra número dos debía ser un poco más acida. Por lo cual se elevó la concentración de ácido cítrico a 0.4 g de ácido cítrico /  100 cc.

La formulación quedo establecida en una relación brix / acidez igual a 32.5, con una acidez igual a 0.4 g de ácido cítrico / 100 cc y 13° brix.

Posteriormente, para comprobar si existe alguna variación en la calificación de los panelistas, en los atributos analizados: olor y sabor, cuando se varía la concentración de jugo clarificado, se procedió a realizar cuatro formulaciones sin gasificar variando la concentración de jugo clarificado por microfiltración como muestra la tabla 26.

Tabla 26: Formulaciones de néctar con diferente concentración de jugo clarificado.

| Número de muestra | Concentración de jugo clarificado | Acidez * | Sólidos solubles (Brix) | % ácido cítrico** | % Azúcar** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 0,4 | 13 | 0,34 | 11,56 |
| 2 | 20 | 0,4 | 13 | 0,3 | 10,6 |
| 3 | 40 | 0,4 | 13 | 0,2 | 8,2 |
| 4 | 60 | 0,4 | 13 | 0,1 | 5,8 |

Acidez * g de ácido cítrico / 100 cc

** Porcentaje de adición de compuestos para alcanzar la acides y brix deseados.

Las muestras fueron analizadas por un panel compuesto por 12 panelistas. Los atributos analizados fueron: olor y sabor y los resultados del panel sensorial se encuentran en la figura 17.

Figura 17: Resultados de la evaluación sensorial de néctares con diferente concentración de jugo clarificado.

Según Jellineck (1985), para el intervalo comprendido entre 21 - 39 no existe diferencia significativa al 95% de confianza.

La muestra mejor calificada corresponde a aquella que contenía 20% de jugo clarificado.

Por lo tanto, la formulación para elaborar una bebida gaseosa con jugo clarificado de piña quedó establecida con: 20% de jugo, una acidez igual a 0.4% (expresada como ácido cítrico) y brix igual a 13.

Esta formulación se utilizó también para elaborar la bebida gaseosa con jugo clarificado por enzimas.

3.7 RESULTADOS DE LA GASIFICACION.

El CO2 disuelto en la bebida gaseosa produce la característica distintiva de este tipo de producto. Para comprobar el volumen de CO2 disuelto, se empleo la norma INEN 1082 (Determinación del gas carbónico), (ver anexo 4). Los resultados se muestran en la 
tabla 27.

Tabla 27: Resultados de la gasificación para las bebidas con jugo clarificado por microfiltración y por hidrólisis enzimática.

| Bebida gaseosa |
| --- |
| Número de muestra | A | B |
|  | Volúmenes de CO2 |
| 1 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | 2,7 | 2,5 |
| 3 | 2,6 | 2,6 |
| 4 | 2,7 | 2,6 |
| 5 | 2,7 | 2,4 |
| 6 | 2,8 | 2,6 |
| 7 | 2,5 | 2,7 |
| 8 | 2,7 | 2,5 |
| 9 | 2,8 | 2,7 |
| 10 | 2,6 | 2,6 |
| PROMEDIO | 2,68 | 2,59 |
| DESVIACIÓN ESTANDAR | 0,091 | 0,099 |

A: Bebida con jugo clarificado por microfiltración

B: Bebida con jugo clarificado por enzimas.

El análisis de varianza al 95% de confianza, indica que no existe diferencia significativa entre las dos bebidas, es decir, la gasificación es la misma independientemente del método empleado para clarificar el jugo de piña.

3.8 PROPIEDADES FISICO – QUIMICAS DE LAS BEBIDAS GASEOSAS.

Las propiedades físico - químicas de las bebidas gasificadas se encuentra en la tabla 28.

Tabla 28: Propiedades físico - químicas de las bebidas gaseosas.

| PARAMETRO | MICROFILTRACION* | ENZIMAS* |
| --- | --- | --- |
| Acidez %** | 0,39 | 0,39 |
| pH | 3,42 | 3,43 |
| Sólidos solubles (brix) | 11 | 11 |
| Turbiedad (NTU) | 3.5 | 6.2 |

* Promedio de dos repeticiones.

** g de ácido cítrico / 100 cc.

Según la tabla 28, los valores de turbiedad muestran que, para la bebida gaseosa con jugo clarificado por enzimas el valor de turbiedad es aproximadamente el doble de la bebida que contiene jugo clarificado por microfiltración tangencial. En efecto la diferencia de turbiedad es perceptible a simple vista y por tanto, la bebida con jugo clarificado por microfiltración tangencial tiene una mejor apariencia.

Propiedades como la acidez, pH y sólidos solubles no sufren ninguna variación al momento de realizar la gasificación.

3.9 CARACTERIZACION Y USOS DEL RETENIDO.

A continuación se estudia los posibles usos que puede tener el material retenido en el equipo de microfiltración tangencial.

3.9.1 CARACTERIZACION FISICO - QUIMICA DEL RETENIDO.

El material retenido, hasta un factor de retención volumétrico igual a 7, en el módulo de microfiltración tangencial, fue analizado física y químicamente para poder determinar sus usos como: jugo, mermelada y fibra dietética.

La tabla 29, muestra los resultados de la caracterización física y química del material retenido.

Tabla 29: Caracterización del retenido durante la operación de microfiltración hasta un factor de retención volumétrico igual a 7.

| REQUISITOS | UNIDAD | VALOR* | REQUISITOS JUGO DE PIÑA NORMA INEN 432, MAXIMO PERMITIDO |
| --- | --- | --- | --- |
| Sólidos solubles (brix) | g/100g | 12 | - |
| Acidez titulable** | g/100cc | 0.52 | 1.0 |
| Sólidos en suspensión. | % V | 73 | 20 |
| pH |  | 3.35 | 4 |
| Fibra | % | 0.98 | - |

*Promedio de dos repeticiones.

** Expresado como ácido cítrico.

Los valores reportados en la tabla 29, indican que el material retenido no cumple con al norma INEN 432 (Requisitos para jugo de piña), debido a que los sólidos en suspensión son mayores al nivel permitido por la norma. Por tanto, se descarta su uso como jugo de piña, sin embargo, se puede utilizar el retenido tal cual sale del proceso de microfiltración para la formulación de néctares de piña.

Debido al bajo contenido de fibra 0.98 %, se descarta su uso como fibra dietética ya que el costo de secado sería alto.

El retenido puede ser usado para la elaboración de mermelada de piña, debido a los sólidos en suspensión, los cuales le dan una característica pastosa al retenido. Pero debido a la variedad de marcas existentes en el mercado de mermelada de piña, sería conveniente elaborar otros productos con mayor valor agregado.

3.9.2 USOS DEL RETENIDO.

En conclusión, y debido a la consistencia altamente viscosa del material, se explorará el uso del retenido solamente para dos aplicaciones que nos parecen las más interesantes:

- Formulación de néctares.

- Elaboración de papillas.

Para la utilización del retenido en las formulaciones, este se pasteurizó a 80°C por 2 minutos utilizando como fluido de calentamiento vapor vivo a 100°C y 80 psi.

Formulación de néctar: Para elaborar el néctar de piña, se empleo la misma formulación de la bebida gaseosa, utilizando un 20% del retenido como se muestra en la tabla 30.

Tabla 30: Formulación néctar de piña.

| % DE RETENIDO | ACIDEZ %* | % ACIDO CITRICO AÑADIDO | °BRIX | % AZUCAR AÑADIDA | % AGUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0,4 | 0,3 | 13 | 10,6 | 66.6 |

* g de ácido cítrico / 100 cc.

La relación brix / acidez final del producto fue de 32.5.

Finalmente este producto fue analizado mediante pruebas de aceptabilidad general.

Formulación de papilla de piña: Para la elaboración de la papilla de piña se analizó la acidez y sólidos solubles de la marca ECOBABY, papilla para bebe fabricada en Venezuela. Los resultados mostraron que la relación brix / acidez pera este producto fue de 56.6, esto es 17°brix / 0.3 % de acidez expresado como ácido cítrico. La formulación de la papilla se encuentra en la tabla 31.

Tabla 31: Formulación papilla de piña.

| % AGUA | % DE RETENIDO | ACIDEZ %* | °BRIX | % AZUCAR AÑADIDA | % ACIDO CITRICO AÑADIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.2 | 60 | 0,3 | 17 | 9.8 | 0 |

* g de ácido cítrico / 100 cc.

Ambos productos fueron sometidos a pruebas de aceptabilidad general con un universo de 40 personas, (ver anexo 3), se muestra la ficha para realizar esta prueba. Los resultados se muestran en las figuras 18 y 19.

Figura 18: Aceptabilidad general del néctar de piña.

Los resultados muestran que el 65 % de personas encuestadas les agrada el producto. El  82% compraría el producto, y de las persona que compararían el producto, el 67% pagaría 0.8 USD por una botella de 450 ml de néctar de piña.

La figura 18 muestra los resultados de aceptabilidad para la papilla de piña.

Figura 19: Aceptabilidad general de la papilla de piña.

La papilla de piña tubo una aceptación del 60%, el 77% estaría dispuestos a comprar el productos, de los cuales el 49% pagarían 0.5 USD por frasco de 110g.

3.10 ESTABILIDAD DE LAS BEBIDAS GASEOSAS.

A continuación se desarrolla el estudió de estabilidad de las bebidas gaseosas considerando la estabilidad microbiológica y realizando evaluaciones sensoriales a diferentes tiempos.

3.10.1 ESTABILIDAD DE LA RELACION BRIX - ACIDEZ.

La fermentación de una bebida debida a la acción metabólica de microorganismos, puede ocasionar variaciones en la acidez y brix de la bebida gaseosa, por esta razón fueron medidos a acidez y los sólidos solubles (brix) como muestra la figura 20.

Figura 20: ° Brix y acidez para las bebidas almacenadas a 8, 20 y 30°C

* Expresado como g de ácido cítrico / 100 cc.

A Bebida con jugo clarificado por microfiltración tangencial.

B Bebida con jugo clarificado por enzimas.

La figura 20 muestra que los ° brix permanecen constantes en el tiempo, la acidez tiene variaciones en 0.01 g ácido / 100 cc, debido principalmente a la precisión del método para determinar el índice de acidez. Por tanto, no existe fermentación en la bebida durante el tiempo de almacenamiento.

3.10.2 ANALISIS SENSORIAL.

Se realizaron pruebas sensoriales a los días 1, 20 y 47. Los resultados se muestran a continuación en el figura 21.

Figura 21: Análisis sensorial de las bebidas gaseosas con jugo clarificado por microfiltración e hidrólisis enzimática.

Bebida MFT: Bebida con jugo clarificado por microfiltración tangencial.

Bebida ENZ: Bebida con jugo clarificado por hidrólisis enzimática.

El intervalo comprendido entre 19 - 26 representa el rango en el cual no existe diferencia al 95% de confianza, según Jellineck (1985).

La figura 21, indica que atributos como olor, acidez y dulzor no cambian en función del tiempo, y estadísticamente no son diferentes, es decir, para estos atributos el método empleado para clarificar el jugo pulposo de piña no incide significativamente. Sin embargo, atributos como apariencia y sabor son diferentes significativamente, hecho que puede deberse a la turbiedad de la bebida gaseosa, la cual fue menor en la bebida que contenía jugo clarificado por microfiltración tangencial. La bebida preparada con jugo clarificado por microfiltración tangencial, obtuvo siempre las notas más elevadas, indicando la mayor preferencia de los panelistas.

Además al día 47, se realizaron pruebas de análisis sensorial utilizando una escala hedónica de cinco niveles, (ver anexo 3), para comparar la preferencia del panelista por una u otra bebida.

Los resultados de la prueba de determinación del grado de satisfacción con escalas hedónicas verbales de la bebida gaseosa con jugo clarificado por microfiltración y con jugo clarificado con enzimas se presentan en la figura 21.

Figura 22: Resultados porcentuales de la puntuación asignado al olor y sabor.

La figura número 22, muestra que para el olor, los panelistas en general no perciben algún grado de diferencia entre las dos bebidas, razón por la cual el 
75 y 66.7% de los panelistas eligieron la casilla correspondiente al texto ni gusta ni disgusta. El análisis de varianza mostró que no hay diferencia significativa al 95% de confianza entre las dos muestras analizadas.

La poca diferencia existente, indica que el jugo clarificado por microfiltración tangencial no tiene un olor significativamente más fuerte que la bebida con jugo clarificado por vía enzimática aún cuando este fue pasteurizado térmicamente. Este fenómeno se puede explicar al hecho que existen aromas que son retenidos en la membrana del módulo de microfiltración tangencial.

En cuanto al sabor, la figura 22 muestra que los panelistas tienen en general una preferencia por la muestra que contenía jugo clarificado por microfiltración tangencial, por lo cual el 16.7 y 66.7 % de los panelistas eligieron la casilla correspondientes a me agrada poco y ni gusta ni disgusta respectivamente. El análisis de varianza mostró que existe diferencia significativa al 95% de confianza, cuando se analiza el sabor de la bebida preparada con jugo clarificado por microfiltración y con enzimas.

Esta diferencia puede deberse al contenido de sólidos totales presentes en las bebidas gaseosas. Pruebas anteriores mostraron que el contenido de sólidos es mayor en el jugo clarificado por vía enzimática.

3.10.3 ESTABILIDAD MICRIOBIOLOGICA.

Se realizaron análisis de estabilidad microbiológica a los días 1 y 20, cuyos resultados se encuentran en la tabla 32.

Tabla 32: Análisis microbiológico para la bebida gaseosa con jugo clarificado por microfiltración tangencial.

| Microorganismos | DIA 1 | DIA 20 | INEN |
| --- | --- | --- | --- |
| Coliformes NMP/100cm3 | menor 10 | menor 10 | menor a 20 |
| Mohos | 10 ufc/ml | 10 ufc/ml | 30 ufc/ml |
| Aerobios totales | 10 ufc/ml | 10 ufc/ml | 20ufc/ml |
| E.coli | negativo | negativo | negativo |

NMP: Número más probable

ufc: unidad formadora de colonias.

Según la tabla 32, la bebida gaseosa con jugo clarificado por microfiltración tangencial cumple con los requisitos de la norma INEN 1101. Esto corrobora el hecho de que en microfiltración tangencial se retienen los microorganismos. Además, el pH de la bebida de 3.4, detiene el desarrollo de los microorganismos (Varman 1995), razón por la cual, el valor para los días uno y veinte no cambia.

4. PERFIL TECNICO ECONOMICO.

Para determinar si un proyecto puede ser llevado a la práctica, es fundamental calcular con anterioridad la demanda del producto, estimar costos de producción y calcular las ventas, utilidad y rentabilidad del proyecto.

4.1 ESTIMACION DEL MERCADO.

En la actualidad las bebidas alternativas, es decir, bebidas bajas en calorías, libres de ingredientes artificiales, bebidas naturales, tienen un ingreso en el mercado ecuatoriano de bebidas del 33% (Maldonado, 2006). Esta preferencia se atribuye a la onda light que actualmente prevalece en las sociedades como la ecuatoriana.

Por esta última razón, se pretende instalar una planta de bebidas gaseosas, que no contenga en su producto final ingredientes artificiales.

4.1.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS GASEOSAS EN EL ECUADOR.

En los últimos cinco años la industria de bebidas gaseosas mantuvo una facturación anual cercana a los 130 millones de dólares, los cuales corresponden a un aproximado de 357,5 millones de litros de bebidas gaseosas (Maldonado, 2006).

La tabla 33, muestra la participación en el mercado del Ecuador de las empresas y sus respectivas marcas.

Tabla 33: Empresas y su participación en el mercado de bebidas gaseosas del Ecuador.

| Empresa | Marca | Participación en el mercado del Ecuador |
| --- | --- | --- |
| Ecuador Bottling Company | Coca Cola | 60% |
|  | Fanta |  |
|  | Inca Cola |  |
|  | Fioravanti |  |
|  | Sprint |  |
| International and Ecuatoriana de Refrescos | Pepsi | 18% |
|  | Gallito |  |
|  | Más cola |  |
|  | Seven Up |  |
| Ajecuador | Big Cola | 14% |
|  | Kola Real |  |
|  | KR |  |
| Embona | Tropical | 8% |
|  | Manzana |  |
|  | Crush |  |

Fuente: (Pulso Ecuador, 2006)

4.1.2 PERFIL DEL PRODUCTO: BEBIDA GASEOSA SABOR A PIÑA.

Definición: Son las bebidas no alcohólicas, elaborada por disolución de gas carbónico (CO2) en agua purificada, lista para el consumo directo, adicionada o no de edulcorantes, jugos de frutas, concentrados de frutas, sustancias aromatizantes sonorizantes o aditivos permitidos (Potter, 1995).

Clasificación: Según el INEN 1101, la bebida que se pretende elaborar tiene una clasificación de: bebidas gaseosas con contenido de fruta.

Envase: Para su fácil aceptación se considera que la mejor forma de empezar la distribución del producto será con envases tipo PET de 250 ml.

4.1.3 PANORAMA MICROECONOMICO.

Según el INEC, el ingreso total de los hogares urbanos en promedio mensual para el año 2004, alcanzó una cifra de 2.149 millones de dólares, de los cuales el 13% se destinó al consumo de alimentos y bebidas.

En Quito y Guayaquil se concentra el 54.8% del consumo nacional de alimentos y bebidas, que equivale aproximadamente a un volumen de 622.6 millones de dólares. Además, ambas ciudades representan el 45% de la población urbana del país, lo que equivale a 3.8 millones de habitantes (INEC, 2004).

4.1.4 ESTIMACION DEL TAMAÑO DE MERCADO.

Las ventas de las empresas productoras de bebidas gaseosas es uno de los secretos más guardados, sin embargo, fuentes como el INEC reportaron datos del consumo en litros de bebidas gaseosas para la ciudad de Quito en el año 2005, los mismos que se presentan a continuación.

4.1.5 ESTIMACIÓN DEL MERCADO META.

El presente análisis tiene por objeto estimar la cantidad de litros de bebida gaseosa que pueden ser producidos a partir de la demanda de litros para la ciudad de Quito.

Datos reportados por el INEC, estiman que el promedio de litros de bebidas gaseosas consumidos en la ciudad de Quito para el año 2004, fue de 21.141.725 litros. Se considero además que la población para el año de estudio fue de 1.561.830 habitantes desde los tres años de edad hasta las personas mayores de setenta años 
(Pulso Ecuador, 2006).

Ahora, se considera una participación en mercado del 0.6 % el cual corresponde a un valor de 131.040 litros anuales. Se consideró mantener constante este valor para efecto de cálculos posteriores; considerando que el Valor Agregado Bruto tiene una relación constante con el Producto Interno Bruto cercana al 0.5 %, ver tabla 12.

4.2 PREFACTIBILIDAD ECONOMICA.

En este capítulo se analizan: el proceso tecnológico y los costos que requiere para la elaboración de la bebida gaseosa saborizada a piña.

4.2.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

Se trata de una bebida espumante no alcohólica lista para el consumo directo, fabricada a partir de jugo clarificado de piña, adicionado de azúcar y preservantes permitidos.

El producto será envasado en envases tipo pet con tapa rosca de 250 ml.

4.2.2 PROCESOS DE ELABORACION.

En este subcapítulo se estudia comparativamente los procesos para elaborar una bebida gaseosa saborizada a piña con jugo clarificado por microfiltración tangencial y por hidrólisis enzimática, considerando el mismo tamaño de mercado, es decir:

La figura 23, muestra el diagrama de flujo para la elaboración de una bebida gaseosa considerando una comparación entre la clarificación de jugo clarificado por microfiltración tangencial y por hidrólisis enzimática.

Figura 23: Balance de masa para una producción diaria de bebida gaseosa saborizada a piña.

Considerando que se requiere un 0.2% de jugo clarificado para realizar pruebas de laboratorio, se presenta la continuación del balance de masa:

4.2.3 OPERACIONES PARA EXTRAER JUGO PULPUSO DE PIÑA.

Estas operaciones son aquellas en las cuales se extrae el jugo pulposo de piña. Se debe aclarar que las operaciones son las mismas si se requiere clarificar por microfiltración o por hidrólisis enzimática. Además, se requiere de la misma cantidad de materia prima para llevar a cabo estas operaciones, debido principalmente a que el rendimiento de extracción de jugo clarificado es similar para los procesos y es igual a 85%.

A continuación se presenta una breve descripción del proceso tecnológico que debería emplearse para desarrollar la bebida gaseosa.

Recepción: La piña en su etapa madura deberá ser recibido en jabas plásticas de 
60 x 40 x 18 cm, con capacidad para 5 a 7 piñas con un peso promedio de 1.6 a 1.8 kg por unidad. La fruta es pesada y almacenadas en cámaras que estén a temperatura ambiente 20°C a 60 % de humedad relativa (FAO, 2006). Debido a que la fruta se da todo el año, se puede considerar un abastecimiento de esta fruta cada semana.

El anexo 5, muestra los requerimientos que debe cumplir la materia prima para ser recibida en planta.

Clasificación y lavado: Se seleccionan frutas sin daños físicos totalmente maduras y se vacían manualmente en cubetas de la línea de lavado, estas cubetas se alimentan con agua clorada en una concentración de 80 ppm. Finalmente el fruto se enjuaga con abundante agua y se conduce a las mesas de corte.

Corte de la fruta: Se corta principalmente la corteza, las piñas que presenten características indeseables son eliminadas.

Extracción jugo: La fruta seleccionada y cortada es pasada por un desintegrador, en el cual se obtiene fruta desintegrada la cual es transportada manualmente utilizando cubetas hacia una máquina despulpadora (Finisher), el cual retira fracciones gruesas permitiendo obtener jugo pulposo.

4.2.3.1 REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LAS OPERACIONES DE EXTRACCIÓN DE JUGO.

Materia prima: para la extracción de jugo pulposo de piña, se requieren aproximadamente de 57 TM de piña que satisfagan los requerimientos de procesamiento. Además, se debe destacar que el requerimiento de materia es el mismo cuado se requiere clarificar por microfiltración o por hidrólisis enzimática.

Equipos: se requieren principalmente de un equipo de desintegración y un equipo de pulpado o finisher. La capacidad de estos equipo esta determinada sobre la base de la cantidad de materia prima que se requiere procesar por día.

Al desintegrador entra 203 kg, en el mercado se puede encontrar equipos con una capacidad de 500 kg/h. Para el proceso de pulpado se requiere un finisher de la misma capacidad del anterior, es decir 500 kg/h.

Mano de obra: La mano de obra esta determinada por la cantidad diaria de piña que se requiere procesar, el cual es de 236 kg.

La extracción de jugo pulposo comprende una serie de operaciones que requieren de mano de obra no calificada como para el proceso de corte. Para estas operaciones se sugiere un contrato de trabajo por horas. El número de horas requerida para trabajar se estima calculando el número de piñas diarias que se requieren procesar el cual es de aproximadamente 150 piñas diarias, una sola persona con experiencia tarda un promedio de 45 segundos en cortar una piña, esto implica que esta persona tardaría aproximadamente 2 horas en cortar toda la fruta. Para el cálculo de costos de mano de obra se considera que trabajan dos personas.

La tabla 34 muestra los requerimientos de mano de obra para los procesos de de extracción de jugo pulposo de piña.

Tabla 34: Requerimientos de mano de obra para la extracción de jugo pulposo de piña.

| PROCESO | NUMERO DE PERSONAS | TIEMPO h |
| --- | --- | --- |
| RECEPCION | 2 | 0,5 |
| PESADO | 2 | 0,08 |
| CLASIFICACION | 2 | 0,1 |
| LAVADO | 2 | 0,22 |
| CORTE | 2 | 1 |
| DESINTEGRACION | 2 | 0.5 |
| PULPADO | 2 | 0.5 |
| TOTAL | 2 | 2.9 |

La tabla 34 indica que se requiere de dos personas de trabajen aproximadamente 3 horas de trabajo para estos procesos.

4.2.4 OPERACIONES DE CLARIFICACION.

A continuación se realiza una comparación entre los procesos de clarificación por microfiltración y por hidrólisis enzimática.

Clarificación por microfiltración tangencial: Esta operación demanda de un personal semicalificado, el cual debe controlar permanentemente las condiciones de operación en el módulo de microfiltración. Es importante aclarar que este proceso se realiza en forma continua y el jugo clarificado se almacena en un tanque previamente esterilizado y se utiliza de forma directa en la formulación de la bebida gaseosa.

Clarificación por hidrólisis enzimática: El realizar la operación de clarificación utilizando enzimas requiere de tres operaciones:

- Enzimación: Se utiliza enzima (Pectinex Ultra SP-L), la cual debe actuar durante tres horas a una temperatura de 30°C. Esta operación debe realizar en un tanque con agitación.

- Separación de fases: Una vez que la enzima realiza la hidrólisis de las cadenas de pectina, se realiza la separación de los sólidos en suspensión utilizando un equipo de centrifugación. La alimentación de este equipo puede realizarse de forma manual.

- Pasteurización: En esta operación se realiza la destrucción térmica de los microorganismos utilizando calor. La alimentación de este equipo puede realizarse de forma manual y debido a la cantidad de jugo diario 112 litros esta operación se puede realizar con una marmita.

- Enfriamiento: Debido a que la operación de gasificación es preferible trabajar a temperaturas menores a 10°C es necesario disminuir la temperatura de líquido clarificado pasteurizado, esta operación se la puede realizar en un intercambiador de placas.

4.2.4.1 COMPARACIÓN DE COSTOS ENTRE LOS PROCESOS DE CLARIFICACION POR HIDRÓLISIS ENZIMATICA Y MICROFILTRACION TANGENCIAL.

Materia prima: Para realizar la operación de clarificación por uno u otro método se requiere la misma cantidad de jugo pulposo esto es 130 kg de jugo. Además se debe indicar el costo de la enzima, el cual es de aproximadamente 35 USD / kg, esto implica un gasto anual de 750 USD por el uso de la enzima.

Equipos: La tabla 35, compara los equipos que se requieren para realizar la clarificación de jugo por microfiltración y por hidrólisis enzimática.

Tabla 35: Comparación de precios entre los equipos de microfiltración e hidrólisis enzimática.

| MICROFILTRACION | ENZIMAS |
| --- | --- |
| EQUIPO | CAPACIDAD | PRECIO USD | EQUIPOS | CAPACIDAD | PRECIO USD |
| Módulo de microfiltración | 0,4 m² | 20000 | Tanque para enzimación | 1m3 | 2800 |
|  |  |  | Marmita para pasteurización | 250 l | 2000 |
|  |  |  | Centrifuga | 90 gpm | 1000 |
|  |  |  | Intercambiador de placas | 500 l/h | 1500 |
|  |  |  | Calderín | 4 BHP | 2500 |
| TOTAL | 20000 |  | 9800 |

Fuente: (Genemco, 2006)

La tabla 35, muestra que el costo de inversión en equipos es mayor para el sistema de clarificación por membranas, el cual es aproximadamente el doble del costo de inversión cuando se clarifica por tratamiento enzimático.

El dimensionamiento del equipo de clarificación por membranas y por vía enzimática se encuentra en el anexo 6.

Mano de obra: La tabla 36, compara los requerimientos de mano de obra para realizar la comparación entre los procesos.

Se debe destacar que en ambas operaciones de clarificación se realizan aproximadamente en el mismo tiempo, el cual es de 4 horas.

Tabla 36: Comparación de la mano de obra requerida para los procesos de clarificación por membranas y enzimas.

| MICROFILTRACION | ENZIMAS |
| --- | --- |
| NUMERO DE OPERARIOS | HORAS DE TRABAJO DIARIO | COSTO ANUAL USD | NUMERO DE OPERARIOS | HORAS DE TRABAJO DIARIO | COSTO ANUAL USD |
| 1 | 4 | 1152 | 2 | 4 | 2304 |

La tabla 36, considera un total de 240 días laborables, además, indica que el costo anual de mano de obra es el doble para el proceso de clarificación por enzimas. Esto se debe a que las operaciones como: la enzimación que requiere de tres horas demanda de un control constante de la temperatura, la etapa de centrifugación demanda del transporte manual del líquido del tanque de enzimación al equipo de centrifugación y la etapa de pasteurización y enfriamiento requiere de un control constante de la marmita y el intercambiador de placas.

Considerando las tablas 35 y 36, realizar la clarificación por membranas seria más elevado debido principalmente al costo del equipo, sin embargo, el costo de mano de obra para el proceso de clarificación por vía enzimática será mayor.

Es importante considerar la calidad del jugo final obtenido. Según el trabajo experimental realizado, existen precipitación de coloides en la bebida gaseosa con jugo clarificado por enzimas al quinto día, si se considera que las bebidas gaseosas deben evitar cualquier tipo precipitación, este es un hecho de que debe tomarse en consideración. No obstante, el análisis económico compara estas dos alternativas como se verá mas adelante.

4.2.5 OPERACIONES POST CLARIFICACIÓN PARA ELABORAR LA BEBIDA GASEOSA.

Estas operaciones comprenden básicamente la formulación de la bebida y la gasificación y envasado.

Formulación: Esta operación, se realiza en un tanque mezclador de acero inoxidable en el cual se agrega azúcar acido cítrico, agua, benzoato de sodio y jugo clarificado en las siguientes proporciones: 20% de jugo clarificado, 10% de azúcar, 0.3% de ácido cítrico y agua 69.7%.

Gasificación y envasado: Esta operación se produce en un equipo para gasificar, el cual produce la disolución del CO2 en el néctar, el equipo utiliza presiones mayores cercanas a 4 atmósferas para producir dicha disolución.

La bebida gasificada es llenada en el mismo equipo tomando el peso como parámetro de control.

4.2.5.1 REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LAS OPERACIONES DE GASIFICACION.

Materia prima: La tabla 37, muestra los requerimientos anuales de materia prima para la elaboración de la bebida gasificada

Tabla 37: Requerimientos anuales de materiales para la elaboración de la bebida gaseosa.

| MATERIA PRIMA E INSUMOS | CANTIDAD DIA | CANTIDAD MES | CANTIDAD AÑO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kg |
| JUGO CLARIFICADO | 111.5 | 2230 | 26.760 |
| AGUA | 378 | 7560 | 90720 |
| AZUCAR | 58 | 1160 | 13920 |
| ACIDO CITRICO | 1.6 | 32 | 384 |
| BENZOATO DE SODIO | 0.16 | 3.3 | 39 |
| CO2 | 5 | 100 | 1200 |
| PET, 250 ml | 2184 | 43680 | 524.160 |

Equipos: Para esta operación se requieren utilizar un equipo de carbonatación y llenado simultáneo, en el mercado se puede encontrar equipos de carbonatación y llenado desde los 1.000 l.h-1, considerando además que diariamente se requiere gasificar 549 l. Además se requiere de un tanque de mezcla de 1 m3 de capacidad con agitador para elaborar el néctar que será gasificado.

El tratamiento del agua para gasificar requiere de un desaireador con una capacidad de 1.000 l.h-1.

Mano de obra: La operación de gasificación requiere de una persona que básicamente controla el funcionamiento de la mezcladora. La misma persona puede controlar el equipo de gasificación, sin embargo, para la colocación de tapas y considerando que una persona puede realizar la colocación de tapas a razón de 8 segundos por tapa, se requiere de tres personas las cuales realizan esta operación en aproximadamente 2 horas.

Debe aclararse que en esta operación de colocación de tapas, el contrato de trabajo debe ser por horas.

4.2.6 PRODUCTOS ELABORADOS A PARTIR DEL MATERIAL RETENIDO EN EL MODULO DE MICROFILTRACION TANGENCIAL

Según la investigación realizada se pueden elaborar productos como néctar y papilla de piña a partir del material retenido en la membrana del equipo de microfiltración.

El siguiente diagrama muestra el diagrama de flujo para obtener los productos mencionados.

Figura 24: Balance de masa para la producción néctar y papilla de piña.

En la figura 24, se consideró una perdida de material retenido del 8.3%. Esta perdida se produce debido a que el material queda adherido a las tuberías y tanque del módulo de microfiltración.

Pasteurización: Debido a la cantidad de material retenido por día 17 kg, la pasterización se puede realizar utilizando fuego directo hasta una temperatura de 80° C por un minuto y enfriada hasta 20° C.

Formulación: Este procedimiento debe realizarse en un tanque de mezcla para el caso del néctar. Para el caso de la papilla este puede realizarse en la misma marmita y debe ser transportada para su posterior envasado, la formulación empleada se encuentra en las tablas 30 y 31.

4.2.6.1 REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LAS OPERACIONES DE ELABORACION DE NECTAR Y PAPILLA.

Materia prima: Para la elaboración del néctar y papilla se requieren de la materia prima descrita en la tabla 38.

Tabla 38: Materia prima para la elaboración de néctar y papilla de piña.

| MATERIA PRIMA | CANTIDAD kg | CONSUMO MES | CONSUMO ANUAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PAPILLA | NECTAR | TOTAL DÍA | kg |
| RETENIDO | 8,5 | 8,5 | 17 | 340 | 4080 |
| AGUA | 5 | 28 | 33 | 660 | 7920 |
| AZUCAR | 2 | 5.8 | 8 | 160 | 1920 |
| ACIDO CITRICO | 0 | 0.12 | 0.12 | 2,4 | 28,8 |
| BENZOATO DE SODIO | 0,003 | 0,01 | 0,02 | 0,355 | 4,26 |
| ENVASES |
| PET, 500 ml | 155 |  | 155 | 3100 | 37200 |
| VIDRIO 110 g/unidad |  | 85 | 85 | 1700 | 20400 |

Equipos: Los equipos necesarios para realizar néctar y papilla de piña son una marmita de capacidad 100 l, para realizar la pasteurización con fuego directo, recipiente con capacidad de 60 y 30 l para realizar la formulación del néctar y papilla respectivamente.

El llenado o envasado se puede realizar de forma manual.

Mano de obra: Los requerimientos de mano de obra, se considera el proceso de pasteurización, formulación, llenado y colocación de tapas, como muestra la tabla 39.

Tabla 39: Requerimiento de mano de obra para la elaboración de papilla y néctar.

| PROCESO | NUMERO DE OPERARIOS | TIEMPO (horas) | TOTAL (día) | Total (h/mes) | Total (h/anual) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASTEURIZACION | 1 | 0,5 | 0,5 | 10 | 120 |
| FORMULACION | 2 | 0,25 | 0,5 | 10 | 120 |
| LLENADO (néctar y papilla) | 2 | 1,5 | 3 | 60 | 720 |
| COLOCACIÓN DE TAPAS | 2 | 0,2 | 0,4 | 8 | 96 |

La tabla 39, considera que una persona puede llenar un envase de 500 ml a razón de 40 segundos y la colocación de tapas considera que una persona puede colocar una tapa a razón de 8 segundos.

4.2.7 EQUIPO AUXILIAR.

Las operaciones para la elaboración de la bebida gaseosa y la elaboración de papilla y néctar de piña requieren del equipo auxiliar descrito en las tablas 40 y 41.

Tabla 40: Equipo auxiliar para fábrica de bebidas.

| EQUIPO AUXILIAR | CANTIDAD | CAPACIDAD | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| BASCULA | 1 | 150 | kg |
| CUBETAS DE LAVADO | 5 | 0,6 | m3 |
| MESAS (Corte, etiquetado) | 5 | 122*77*89 | cm |
| TECLE | 1 | 500 | kg |
| GAVETAS | 103 | 60*40*25 | cm |

Tabla 41: Equipo de laboratorio.

| EQUIPO | CARACTERISTICAS |
| --- | --- |
| BALANZA | 1200 g x 0,1 g |
| PH METRO | Digital ± 0,00 |
| TERMOMETRO | 200°C |
| REFRACTOMETRO | 100° Brix |
| PORTA BURETA | 50 ml |
| VASOS DE PRECIPITACION | 10 (50 ml) |
| ERLEN MEYER | 5 (250 ml) |

4.2.8 RESUMEN DE MANO DE OBRA.

La tabla 41, presenta los requerimientos de mano de obra para la elaboración de bebida gaseosa, néctar y papilla de piña.

Tabla 42: Mano de obra para las operaciones de producción.

| PROCESO | NUMERO DE PERSONAS | TIEMPO DE TRABAJO (h) |
| --- | --- | --- |
| RECEPCION | 2 | 0,5 |
| PESADO | 2 | 0,08 |
| CLASIFICACION | 2 | 0,1 |
| LAVADO | 2 | 0,22 |
| CORTE | 2 | 1 |
| DESINTEGRACION | 2 | 0,5 |
| PULPADO | 2 | 0,5 |
| TOTAL | 2 | 2,9 |
| CLARIFICACION | 1 | 4 |
| GASIFICACION | 2 | 1,2 |
| COLOCACION DE TAPAS | 3 | 1,5 |
| PAPILLA Y NECTAR |  |
| PASTEURIZACION | 1 | 0,5 |
| LLENADO | 2 | 1,5 |
| COLOCACIONE DE TAPAS | 2 | 0,2 |

Según la tabla 42, se requieren un total de 2 personas en contrato por horas para las etapas de extracción de jugo y elaboración néctar y papilla con un total de 5.2 h, para efectos de cálculo de salario se tomaran 6 horas. Y para el proceso de carbonatación y llenado, 3 personas por 2 horas de trabajo. Además la planta debe contar con un jefe de planta y un ayudante.

4.2.9 REQUERIMIENTOS DE ENERGIA ELECTRICA.

La tabla 42, muestra el consumo de energía eléctrica que demandaran los equipos principales.

Tabla 43: Requerimientos de energía eléctrica para un día de trabajo.

| EQUIPOS | CANTIDAD | POTENCIA (kw) | TIEPO DE USO (h) | TOTAL (kwh) | FUENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESINTEGRADOR | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | Gemenco.com |
| FINISHER | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | Gemenco.com |
| EQUIPO MFT | 1 | 1,5 | 4,0 | 6,0 | (Salgado, 2001) |
| TANQUES DE MEZCLA CON AGITADOR | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | Gemenco.com |
| CARABONATADOR LLENADOR | 1 | 2,2 | 0,5 | 1,1 | Processplant.com |
| DESAIREADOR | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,7 | Processplant.com |
| TOTAL |  |  |  | 8,7 |  |

De acuerdo a la tabla 42, se requiere de aproximadamente 8.7 kwh por día.

4.2.10 REQUERIMIENTOS DE AGUA.

La tabla 43, muestra un estimado de los requerimientos de agua considerando exclusivamente el consumo de agua por proceso, para un día de trabajo.

Tabla 44: Requerimiento de agua.

| PROCESO | LITROS CONSUMIDOS POR DIA |
| --- | --- |
| LAVADO | 260 |
| CORTE | 260 |
| CLARIFICACION (Lavado) | 100 |
| ANALISIS DE JUGO | - |
| FORMULACION | 400 |
| TOTAL | 1020 |

La tabla 43, considera un total de 1020 kg de agua para efectos de procesamiento, considerando un 50% de este valor para efectos de limpieza entonces tendremos un aproximado de 1.600 litros por día.

4.2.11 LOCALIZACION DE LA PLANTA.

Tomando en consideración el proceso tecnológico para la elaboración de la bebida gaseosa y los requerimientos de insumos, se propone que la empresa este ubicada en algún lugar de la vía Sangolquí-Amaguaña, donde ya se encuentran establecidas algunas industrias. Esta localización es favorable ya que la zona cuenta con todos los servicios básicos (luz, agua, teléfono), alcantarillado y vías de acceso de primer orden.

Otras ventajas que se presentan son las siguientes: cercanía a potenciales proveedores de piña debido a que la fruta es transportada por vías cercanas, en los alrededores se encuentran algunos productores de pulpa de fruta, que eventualmente pueden convertirse en proveedores, el transporte, accesibilidad son de relativa facilidad y cercanía a zonas comerciales.

4.2.12 CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION.

La planta puede operar con las siguientes áreas: recepción, producción, almacenamiento, sanitarios y vestidores.

Las características de diseño y distribución de áreas internas deben priorizar el mantenimiento, limpieza y desinfección del local. Las principales consideraciones que para el diseño de planta deben ser adoptadas sobre la base de Buenas Prácticas de Manufactura (BMP).

La figura 25, es una sugerencia para la distribución de las diferentes áreas para la elaboración de la bebida gaseosa.

Figura 25: Diseño de planta.

4.3 ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD ECONOMICA.

En este capítulo, se presenta un resumen de los principales factores de costo para la elaboración de una bebida gaseosa con jugo clarificado por microfiltración tangencial y por hidrólisis enzimática.

La tabla 45, muestra el capital requerido para la inversión fija del proyecto considerando dos procesos de clarificación del jugo pulposo de piña.

Tabla 45: Inversión fija.

| FACTORES DE COSTO | MICROFILTRACION | ENZIMAS |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | % | Valor | % |
|  | (USD) |  | (USD) |  |
| Terrenos y construcciones (ver anexo 7: cuadro 7.1) | 69.403,00 | 42,1 | 69.403,00 | 45,0 |
| Maquinaria y equipo (ver anexo 7:cuadro 7.2) | 78.113,00 | 47,4 | 67.913,00 | 44,0 |
| Otros activos (ver anexo 7; cuadro 7.3) | 9.581,00 | 5,8 | 9.581,00 | 6,2 |
| SUMAN | 157.097,00 |  | 146.897,00 |  |
| Imprevistos de la inversión fija 4,8 % | 7.854,85 | 4,8 | 7.344,85 | 4,8 |
| TOTAL | 164.951,85 | 100,0 | 154.241,85 | 100,0 |

La tabla 45, indica una diferencia en la inversión fija para los dos procesos esta diferencia se debe principalmente al costo de los equipos de microfiltración tangencial e hidrólisis enzimática, los cuales son de 20.000USD y 10.000 USD respectivamente.

Para el desarrollo del proyecto se calculó el capital de operación para un mes, como indica la tabla 46.

Tabla 46: Capital de operación.

| EGRESOS | Tiempo | MICROFILTRACION | ENZIMAS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dólares |
| DENOMINACIÓN | (meses) | USD |
| Materiales Directos (ver anexo 7:cuadro7.4) | 1 | 4.166,7 | 4.446,7 |
| Mano de Obra Directa (ver anexo 7: cuadro7.5) | 1 | 1.093,1 | 1.200,5 |
| Carga Fabril (ver anexo 7: cuadro 7.6)* | 1 | 2.287,9 | 2.224,6 |
| Gastos de administración (ver anexo 7: cuadro 7.8) | 1 | 1.400,1 | 1.400,1 |
| Gastos de ventas (ver anexo 7 : cuadro 7.7) | 1 | 1.507,2 | 1.507,2 |
| TOTAL |  | 10.455,0 | 10.779,1 |

* cuadro 7.6 para microfiltración y enzimas

Los costos directos para la producción de la bebida gaseosa considerando dos procesos de clarificación del jugo pulposo de piña, se encuentran en la tabla 47.

Tabla 47: Costo directos de producción.

| COSTOS DE PRODUCCIÓN | MICROFILTRACIÓN | ENZIMAS |
| --- | --- | --- |
|  | Dólares | % | Dólares | % |
| Materiales directos (ver anexo 7: cuadro 7.4) | 50.000,8 | 47,1 | 53.360,8 | 49,0 |
| Mano de obra directa (ver anexo 7: cuadro7.5) | 13.117,4 | 12,4 | 14.405,8 | 13,2 |
| Carga fabril (ver anexo 7: cuadro 7.6) |  |  |  |  |
| a) Mano de obra indirecta | 12.129,6 | 11,4 | 12.129,6 | 11,1 |
| b) Materiales indirectos | 495,0 | 0,5 | 495,0 | 0,5 |
| c) Depreciación | 14.748,1 | 13,9 | 13.728,1 | 12,6 |
| e) Suministros | 1.721,2 | 1,6 | 1.814,2 | 1,7 |
| d) Reparación y mantenimiento | 7.375,8 | 7,0 | 6.865,8 | 6,3 |
| f) Seguros | 4.425,5 | 4,2 | 4.119,5 | 3,8 |
| g) Imprevistos | 2.044,8 | 1,9 | 1.957,6 | 1,8 |
| TOTAL | 106.058,2 | 100 | 108.876,4 | 100 |

La tabla 47, indica que el costo de producir una bebida gaseosa sabor a piña por hidrólisis enzimática es mayor. Esto se debe principalmente a que el costo de la mano de obra y el costo de materiales directos como la enzima que demanda este proceso, son mayores.

La tabla 48, indica el costo total de producción al considerar costos directos e indirectos.

Tabla 48: Costo total de producción.

| FACTOR DE COSTO | MICROFILTRACION | ENZIMAS |
| --- | --- | --- |
|  | Dólares USD | % | Dólares USD | % |
| Costo de producción | 106.058,2 | 74,8 | 108.876,4 | 75,28 |
| Gastos de ventas | 18.086,9 | 12,8 | 18.086,9 | 12,51 |
| Gastos de administración | 17.661,0 | 12,5 | 17.661,0 | 12,21 |
| TOTAL | 141.806,1 | 100,0 | 144.624,3 | 100,00 |

La tabla 48, indica el costo total de producción, para esta cálculo se considero el hecho de que los gastos administrativos son independientes de los procesos de clarificación.

Para calcular el costo unitario de cada producto se estimó el porcentaje de acuerdo al volumen de producción como muestra la tabla 49.

Tabla 49: Costos unitarios

|  | MICROFILTRACION | ENZIMAS |
| --- | --- | --- |
| Producto | Unidades | % | Distribución de costos | Costos unitarios | Distribución de costos | Costos unitarios |
| Bebida gaseosa | 524160 | 91,0 | 129097,3 | 0,23 | 131663,0 | 0,25 |
| Néctar | 20400 | 3,5 | 5024,4 | 0,09 | 5124,2 | 0,10 |
| Papilla | 31200 | 5,4 | 7684,4 | 0,14 | 7837,1 | 0,15 |
| Total | 575760 | 100 | 141806,1 |  | 144624,3 |  |

La tabla 49, indica que a pesar de la diferencia en costos totales de producción producidos cuando se emplea los procesos de clarificación antes mencionados, el costo unitario de los productos no cambia significativamente.

La tabla 50, muestra el volumen de ventas para los productos elaborados. Se debe indicar que fue asumido el hecho de que el material retenido en la membrana y el material que queda después de la centrifugación para el proceso de enzimas, pueden ser utilizados para la elaboración de papilla y néctar de piña.

El precio de venta de la bebida gaseosa se estimó considerando el precio promedio de venta de bebidas de marcas competidoras. Así en el mercado de la ciudad de Quito las marcas Crush, Tropical y Manzana, tiene un precio de 0.45, 0.4 y 0.35 USD respectivamente, es decir el precio promedio es igual a 0.4 USD. A este precio se resto el valor correspondiente a la comercialización el cual es del 25%. Entonces el precio exfábrica de la bebida es de 0.3 USD, valor con el que se realizaron los cálculos. El precio de la papilla y néctar se tomó de estudio de la aceptabilidad general y se restó el valor correspondiente debido a la comercialización, el cual es igualmente del 25%.

Tabla 50: Ventas netas.

| PRODUCTO (S) | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Dólares) | (Dólares) |
| Bebida gaseosa (250 ml) | 524.160 | 0,3 | 157.248,0 |
| Néctar de piña (500 ml) | 20.400 | 0,6 | 12.240,0 |
| Papilla de piña | 31.200 | 0,35 | 10.920,0 |
| TOTAL |  |  | 180.408,0 |

El estado de pérdidas y ganancias para el primer año, se encuentra en la tabla 51.

Tabla 51: Estado de pérdidas y ganancias.

| FACTOR | MICROFILTRACION | ENZIMAS |
| --- | --- | --- |
|  | Dólares USD |
| Ventas netas (ver tabla 50) | 180.408,0 | 180.876,4 |
| Costo de producción (ver tabla 47) | 106.058,2 | 108.876,4 |
| Utilidad bruta en ventas | 74.349,8 | 72.000,0 |
| Gastos de ventas (ver anexo 7: cuadro 7.7) | 18.086,9 | 18.086,9 |
| Utilidad neta en ventas | 56.262,9 | 53.913,1 |
| Gastos de administración y generales (ver anexo 7: cuadro 8.8) | 17.661,0 | 17.661,0 |
| Utilidad neta en operaciones | 38.601,9 | 36.252,1 |
| Reparto de utilidades a trabajadores 15% | 5.790,3 | 5.437,8 |
| Utilidad neta del período antes del impuesto |  |  |
| sobre las utilidades | 32.811,6 | 30.814,3 |

La tabla52, indica el punto de equilibrio para la elaboración de la bebida gaseosa, considerando los dos procesos de clarificación.

Tabla 52: Punto de equilibrio.

| FACTOR | MICROFILTRACION | ENZIMAS |
| --- | --- | --- |
|  | Costos Fijos | Costos Variables | Costos Fijos | Costos Variables |
|  | (Dólares) | Totales | (Dólares) | Totales |
| Materiales Directos |  | 50.000,8 |  | 53.360,0 |
| Mano de Obra Directa | 13.117,4 |  | 14.405,8 |  |
| Carga Fabril |  |  |  |  |
| Mano de obra indirecta | 12.129,6 |  | 12.129,6 |  |
| Materiales indirectos |  | 495,0 |  | 495,0 |
| Depreciación | 14.748,2 |  | 13.728,1 |  |
| Suministros |  | 1.721,2 |  | 1.721,2 |
| Reparaciones y mantenimiento | 7.375,8 |  | 6.865,8 |  |
| Seguros | 4.425,5 |  | 4.119,5 |  |
| Imprevistos |  | 2.044,8 |  | 1.894,8 |
| Gastos de ventas |  | 18.087,0 |  | 18.087,0 |
| Gastos administración, generales | 17.661,0 |  | 17.661,0 |  |
| Gastos financieros | 0,0 |  | 0,0 |  |
| TOTAL | 69.457,5 | 72.348,8 | 68.909,8 | 72.198,8 |
| Punto de Equilibrio (%) | 64,3 | 63,7 |

La tabla 52, indica que el punto de equilibrio no cambia significativamente cuando se emplea uno u otro proceso de clarificación. Por tanto para la elección de uno u otro método empleado es necesario considerar la calidad del jugo clarificado.

La rentabilidad del proyecto y el cálculo de TIR se presentan en las tablas 53 y 54.

Tabla 53: Rentabilidad del proyecto

| FACTORES | MICROFILTRACION | ENZIMAS |
| --- | --- | --- |
| Utilidad antes de impuestos (ver tabla 51) USD | 32811,6 | 30814,3 |
| Costo total (ver tabla 48) USD | 141806,1 | 144624,3 |
| Rentabilidad % | 23,1 | 21,3 |

Para el cálculo de TIR, se asumió que el flujo neto de efectivo es igual para cinco años, es decir, que no se considera un aumento en el volumen de producción y ventas.

Tabla 54: Cálculo del TIR

| FACTORES | MICROFILTRACION | ENZIMAS |
| --- | --- | --- |
| INVERSION | -106.058,2 | -108.876,4 |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO | 32.811,6 | 30.814,3 |
|  | 32.811,6 | 30.814,3 |
|  | 32.811,6 | 30.814,3 |
|  | 32.811,6 | 30.814,3 |
|  | 32.811,6 | 30.814,3 |
| TIR | 17% | 13% |

La tabla 54, indica un TIR superior para el proyecto que considera un proceso de clarificación por microfiltración tangencial. Esto se debe principalmente al hecho de que el costo de mano de obra y el costo de materia prima se incrementan cuando se utiliza un proceso de hidrólisis enzimática y por tanto el costo de operación para el proceso de hidrólisis enzimática es mayor.

Por tanto, considerando el hecho de que el costo de operación es mayor para la elaboración de una bebida gaseosa con jugo clarificado por hidrólisis enzimática y considerando además que la calidad (turbiedad) es inferior, mejor resultados se obtendrá si se emplea jugo clarificado de piña por microfiltración tangencial.

CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- La turbiedad del jugo clarificado por microfiltración, fue de 2.22 NTU, mientras que para el jugo clarificado por hidrólisis enzimática la turbiedad fue de 
4.45 NTU, por tanto, la clarificación por membranas dio mejores resultados que la clarificación por hidrólisis enzimática.

- La acidez, pH, y los grados brix, no cambian en los dos métodos de clarificar jugo de piña.

- Las pruebas de microfiltración, determinaron que las mejores condiciones para obtener el mayor flujo de permeado son de 30°C y 3 bares, con un factor de retención volumétrico igual a 7, debido a que la colmatación de la membrana no causa una disminución considerable en el flujo de permeado.

- La mejor formulación según el panel sensorial fue la que contenía 20% de jugo clarificado por microfiltración, con un índice de acidez de 0.4 %, expresado como ácido cítrico, y una concentración de sólidos solubles del 13%, parámetros que se encuentran dentro de la norma INEN 1101 (Elaboración de bebidas gaseosas).

- El análisis sensorial para las bebidas con jugo clarificado por microfiltración y enzimas, mostró que no existen diferencias significativas para el olor. Para el sabor, se encontró diferencias significativas a favor de la bebida que contenía jugo clarificado por microfiltración.

- Los sólidos solubles y la acidez fueron constantes durante el tiempo de almacenamiento (47 días),  las pruebas microbiológicas mostraron que no existía desarrollo microbiano para la bebida almacenada a temperatura ambiente por 20 días, por tanto las bebidas gaseosas obtenidas con jugo clarificado por microfiltración cumple con los requerimientos de la norma INEN 1101.

- En la investigación se determinó que el material retenido en la membrana puede ser usado para elaborar néctar y papilla de piña, debido a sus propiedades 
físico – químicas.

- El costo de inversión para clarificar jugo de piña por microfiltración es mayor que el costo para clarificar jugo de piña por vía enzimática. Así el costo de inversión para el sistema de microfiltración tangencial es de 20.000 USD, y el costo de inversión para realizar la clarificación por enzimas es alrededor de 10.000 USD, sin embargo, el tratamiento por enzimas demanda de mayor mano de obra y su calidad es inferior, si se la compara con el jugo clarificado por tecnología de membranas.

- El análisis económico mostró que la rentabilidad del proyecto es del 23 y 21%, cuando se trabaja con un sistema de clarificación por microfiltración y enzimas respectivamente. Con una inversión total igual a 164.951 USD, para microfiltración y 154.241 USD para enzimas. La taza interna interna de retorno fue superior para el proyecto que emplea el sistema de clarificación por membranas. Estos resultados indican que el proyecto optimizado puede ser viable en término económicos. Además, se debe considerar que la calidad del jugo fue superior cuando el sistema de clarificación empleado fue por membranas.

RECOMENDACIONES.

- Se recomienda la optimización del proceso de clarificación por hidrólisis enzimática para disminuir la turbiedad del jugo de piña.

- Se recomienda el empleo de enzimas pectinolíticas para el proceso de microfiltración, para evaluar el comportamiento del flujo de permeado a diferentes presiones.

- En el caso de considerar la producción de la bebida gaseosa, se recomienda realizar un estudio de mercado a través de datos primarios.

- El marketing de estos productos son el principal factor de venta por lo tanto, se recomienda realizar un plan de marketing para introducir el producto en el mercado de bebidas del Ecuador.

BIBLIOGRAFIA.

## ALVARADO, JUAN, “Métodos para medir propiedades físicas en industrias de alimentos” Editorial Zaragoza, 2001, 75 pág.

## ALVARADO, JUAN, “Principios de Ingeniería Aplicada a Alimentos” Editorial, Radio comunicaciones, 4, 180, 336, pág.

## ARIAS, J. & TOLEDO, J. “Manual de manejo poscosecha de frutas tropicales”, 2000, FAO, 20, 21 pág.

BARRIGA, L, NATALIA. Elaboración de una bebida espumante no alcohólica. Tesis de Ingeniería Química, EPN, 2001, 25, 45, 68, pág.

BAKER, W. RICHARD, “Membrane technology and applications” second editions in membrane transport theory, second editions 2004, 8, 9 pág.

BAKER, W., & KOROS, W. “Membrana Developments and Future Directions ”in Analysis of research need, New Jersey USA, 2001,  74, 76, 78 Pág.

## BORJA, N. XIMENA. Elaboración de una bebida espumante no alcohólica. Tesis de Ingeniería Química, EPN, 2000.

CONTRERAS, C. RICARDO. Plan estratégico de exportación de piña, Tesis Economista Agrícola, UAE, 2001, 15, 16, 18, 30, 63 pág.

FELLOWS, P.  “Food, processing technology, principles and practice” in Separation and concentration of food components, Oxford Brookes University 2000, 146, 147, pág.

FUSTILLOS, M. JEANNETT. “La influencia del proceso de preenfriamiento y su velocidad en la calidad de piña Cayena Champaca almacenada” Tesis Ingeniería Química, (1999) , 4, 15 pág.

HERNANDEZ, S. MARICRUZ. “Obtención de piña en polvo por el método de secado por espumas” Tesis de Ingeniería Química (1998), 23, 32, 78 pág.

INEN Centro de información, normas: 1101 (Bebidas gaseosas requisitos), 419 (Conservas vegetales, mermeladas de frutas requisitos), 1082 (Bebidas gaseosas determinación del gas carbónico), 432 (Jugo de piña requisitos),  2006.

## JENILLEK, JISELA, Sensory Evaluation of food, Theory and Practice, 1985, 
270, 271, pág.

LEAL, FREDDY.“Complementos a la clave para la identificación de las variedades comerciales de piña Ananas comosus (L.) Merrill” U.C.V, Apdo. 4579, Maracay 2101-A, Venezuela, 1990,  7 pág.

PAMELA, MALDONADO, Medición de fuerzas, Vistazo, 2006, 42, 43 pág.

PULSO ECUADOR, Reportes número, 1,2,3,4,5, mercado de bebidas, 2006.

## MAURICE, SHACHMAN. The soft drinks Companion, A Technical Handbook for the Beverage Industry, New York, in Formulation A spreadsheet template, 1995, 54, 68, 89, pág.

MEDINA, J., GARCIA, H. “Operaciones postcosecha de la piña”, http://www.itver.edu.mx,  2006).

PALACION, L. MARINEZ “Caracterización estructural y superficial de membranas microporosas” Tesis de doctorado en Ing. Química, Universidad de Valladolid, 1999, 4, 9, 10, 11, 15, 16, pág.

POHLAN, J. La fruticultura orgánica en el Cauca, Colombia – un manual para el campesinado, Editado por: Shaker Verlag, 2001, 281 pág.

## POTTER, NORMAN. “Food Science”, 5 ed. En Bebidas, 1995, 481, 482, pág.

## VARMAN, H., HALAN. “Beverages. Technology, chemistry and microbiology (Food Products Series 2)”, en bebidas refrescantes, 1995,  95, 96, 97, pág.

## VACA ALEXANDRA M. El sistema HACCP: Su aplicación en el aseguramiento de la calidad para una planta de bebidas gaseosas no alcohólicas (Coca Cola), Tesis de Ingeniería en Alimentos, Universidad de Ambato, 1997.

## VILLAREAL, V. LORENA. Estudio de las condiciones de operación para la clarificación de jugo de maracuyá. Tesis de Ingeniería Química, EPN, 1999.

## WAGNER, J. “Membrane filtration, practical tips and hints, second edition, 2001, 7, 86, 88 pág.

## CONSULTAS EN INTERNET.

CORPEI, Piña (http://www.corpei.org.)abril, 2006.

FAO, Faoestat (http://www.fao.org.faoestat.htm, agosto, 2006.

Banco Central del Ecuador, (http://www.bce.org.cuentas nacionales, agosto, 2006.

INEC, (http://www.inec.org), mayo, 2006.

ANEXO 1

Descripción del módulo de microfiltración tangencial.

- Un tanque de alimentación de 20 l de capacidad (BL).

- Una bomba de alimentación tipo centrifuga (PA).

- Una bomba de circulación tipo centrifuga (PC).

- Un intercambiador de calor tubular (E101).

- Un modulo de filtración que contiene en su interior una membrana de cerámica de 200 nm (0.2 µm) de diámetro de poro en su interior y con una superficie de membrana de 0.2 m² (Marca SCT, Membralox).

- Una válvula para regular el flujo de alimentación (V101).

- Una válvula para eliminar el contenido del módulo (V02).

- Una válvula para vaciar el tanque de alimentación (V03).

- Dos válvulas (V04, V05) para salida del permeado.

- Una válvula para controlar la presión de la instalación (V51).

- Una válvula para el flujo en contracorriente (V54).

- Un manómetro para medir la presión a la entrada del módulo (M1).

- Un termómetro para medir la temperatura a la salida del intercambiador (TH1).

- Tanque extremo de alimentación (FT).

- Válvula de salida del tanque extremo de alimentación (V11).

- Electroválvula de control de nivel (V12).

La membrana esta compuesta por capas de cerámica de textura bien definida.

Para fijar los elementos cerámicos al modulo se tienen sellos de caucho que impiden fugas (Salgado, 2001).

ANEXO 2

Lavado del módulo de microfiltración tangencial.

- Lavado caliente básico:

- Se abrieron todas las válvulas para eliminar el retenido del tanque de almacenamiento y del equipo

- Se enjuagó con agua hasta que el pH del agua que sale por la válvula del permeado y la que recircula al tanque fue neutro.

- Se llenó el tanque de almacenamiento con agua caliente (70-75 °C) hasta aproximadamente el 75 % de su capacidad. Por cada litro de agua se añadieron 30 ml de una solución de sosa cáustica del 33 % y 10 ml de hiopoclorito de sodio del 5.25 %. Se abrió la válvula para flujo en contracorriente y se puso en funcionamiento el equipo por 30 minutos a una presión de 2 bar.

- Transcurridos los 30 min se alimentó al tanque de almacenamiento de agua fría para que la temperatura baje lentamente a 50 ° C.

- Se apagó el equipo y se vació completamente.

- Se enjuagó con agua potable hasta pH neutro.

- Lavado frío ácido :

- Se llenó el tanque de almacenamiento con agua fría (20°C), hasta aproximadamente el 75 % de su capacidad. Por cada litro de agua se añadió 5 mi de ácido nítrico del 65 %. Se abrió la válvula para el flujo en contracorriente y se puso en funcionamiento el equipo por 10 minutos a una presión de 2 bar.

- Se enjuagó con agua potable hasta pH neutro.

- Se verificó el flujo de agua obtenido a 1 y 2 bar y 1000 l/h de recirculación.

ANEXO 3

Fichas para laboratorio de análisis sensorial.

DECAB

Laboratorio de análisis sensorial.

Producto: Néctar de piña.

Nombre: _______________________________

Fecha:

Hora:

Ud. esta recibiendo dos muestras de bebida. Por favor ordene de acuerdo a su preferencia, colocando en primer lugar la muestra favorita.

MAYOR PREFERENCIA                                                                                  MENOR PREFERENCIA

| Atributo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olor |  |  |  |  |  |
| Sabor |  |  |  |  |  |

Comentarios:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gracias por su colaboración.

Pruebas de Aceptabilidad General.

Producto: Néctar y papilla de piña.

Nombre:

Fecha:

Ud. esta recibiendo dos muestras. Por favor marque con una X en el lugar que Ud. considere adecuado.

NECTAR DE DE PIÑA

Que opinión tiene Ud. sobre este producto?.

| Producto | No agrada | Ni gusta ni disgusta | Agrada |
| --- | --- | --- | --- |
| Néctar |  |  |  |

Compraría Ud el producto?

SI _____            NO ______

Si su respuesta anterior fue positiva, cuanto pagaría  Ud, por 450 gr de producto?. Según el envase que se muestra.

| Producto | 0.80 $ | 1 $ | 1.20 $ |
| --- | --- | --- | --- |
| Néctar (Piña) |  |  |  |

PAPILLA DE PIÑA.

Que opinión tiene Ud. sobre este producto?.

| Producto | No agrada | Ni gusta ni disgusta | Agrada |
| --- | --- | --- | --- |
| Papilla de piña |  |  |  |

Compraría Ud el producto?

SI _____            NO ______

Si su respuesta anterior fue positiva, cuanto pagaría  Ud, por 110 gr de producto?. Según el envase que se muestra

| Producto | 0.40 $ | 0.50 $ | 0.60 $ |
| --- | --- | --- | --- |
| Néctar (Piña) |  |  |  |

Gracias por su colaboración.

Evaluación con escala hedónica.

Laboratorio de análisis sensorial

Producto: Gaseosa de piña.

Nombre:

Fecha:

Ud. esta recibiendo dos muestras. Por favor marque con una X en el lugar que Ud. considere adecuado.

Olor                                                                               Sabor

| Escala | A | B |
| --- | --- | --- |
| Me agrada |  |  |
| Me agrada poco |  |  |
| Ni me gusta ni me disgusta |  |  |
| Me disgusta |  |  |
| No me gusta |  |  |
| Escala | A | B |
| Me agrada |  |  |
| Me agrada poco |  |  |
| Ni me gusta ni me disgusta |  |  |
| Me disgusta |  |  |
| No me gusta |  |  |

Comentarios:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gracias por su colaboración.

ANEXO 4

Datos para determinar el volumen de gas carbónico disuelto en un volumen de bebida a la temperatura y presión indicadas.

La tabla 55, se basa en la solubilidad del CO2 en agua pura. Suponiendo que el espacio libre (aquella parte de la botella que no contiene liquido) es 75% del contenido total. Tal como se muestra en las ilustraciones adjuntas. Primeramente se desahogará el gas del espacio libre para remover el exceso de aire. Aunque para uso práctico las pruebas pueden efectuarse a cualquier temperatura, las pequeñas cantidades de aire que quedan en la botella pueden causar un error que, aunque pequeño, varía en magnitud con los cambios de temperatura. Esta tabla está calculada para una exactitud máxima cuando las pruebas se efectúan a 15.6 °C. A pesar de que la tabla ha sido calculada para un tamaño específico de botella, su uso es aceptable en la práctica con cualquier tamaño de botella de bebidas carbonatadas, así como con tanques Pre – mix.

Como debe usarse la tabla 55

Ejemplo: La presión obtenida en el cuarto paso es de 0.260 megapascales. La temperatura encontrada en el quinto paso es de 16.1 °C. Buscar 0.260 en la línea inferior y 16.1 °C en la columna de la derecha. Leer hacia arriba del valor de la presión y hacia la izquierda del valor de la temperatura hasta la intercepción de estas dos líneas. El volumen de gas para esta presión es de 3.7.

ANEXO 5

Norma de recepción de material prima.

Piña para jugo;

- Peso: Se recibirá como piña para la producción de jugo toda la fruta de 1 kg en adelante.

- Madurez: La fruta tendrá variaciones en el transcurso de la cosecha. Se informara con una semana de anticipación la madurez requerida.

- Tolerancias: Piña manchada se recibirá hasta un máximo de 20% de piña manchada, el porcentaje de corona será de una máximo del 18%.

Además podrá recibirse piña que presente los defectos siguientes:

- Chueca y de corazón torcido.

- Quemado superficial por el sol (flameadita).

- Lacrado superficial (lacradita).

- Rechazos: No se recibirá piña que presente los siguientes defectos.

- Piña fuera de la madurez solicitada.

- Con inicio de fermentación

- Embarques que presenten más del 20% de una o varias de los defectos señalados como rechazos.

Nota: Toda la materia prima que presente los defectos señalados será clasificada físicamente en el momento de realizar la descarga, con excepción de la piña manchada y la piña con exceso de corona, las cuales serán determinadas por un muestreo 
(Hernández, 1998).

ANEXO 6

Equipos para clarificación.

Equipo de microfiltración tangencial: El equipo de microfiltración tangencial esta dimensionado sobre la base de la sección capitulo 3.3. Esto implica que el equipo debe trabajar hasta alcanzar un FRV igual a 7, a 30° C y 3 bares de presión, tomando esta referencia y considerando que el proceso demanda de 111.5 kg de jugo clarificado por día de trabajo. Por tanto se requiere de una superficie de membrana de 0.4 m2, equipo con una potencia de 2HP con un costo aproximado de 20.000 USD (Salgado, 2001).

Datos:

- FRV = 7

- Flujo a 3 bares = 73.1 (l.h-1.m2)

- Requerimiento de flujo de permeado =

Equipos para clarificar jugo de piña por hidrólisis enzimática: Para dimensionar los equipos para clarificar jugo de piña se requiere conocer el consumo de energía.

Enzimación: Para esta etapa se requiere llevar el jugo de 20°C a 30° C en 10 minutos con esta consideración se requieren:

Pasteurización: Para esta etapa se requiere llevar el jugo de 30°C a 80°C en un tiempo de 20 minutos, esto implica que:

La etapa que demanda mayor energía es la pasteurización por tanto se utiliza esta cifra para estimar el requerimiento de vapor:

de vapor.

Aproximadamente unos 63 lb / h de vapor, considerando que el vapor saturado pasa a líquido saturado.

Para producir este vapor se puede utilizar un calderín de 8 BHP a gas, el cual produce de 75 - 80 lb de vapor por hora y que tiene un precio aproximado de 2200 USD.

Enfriamiento: Para esta etapa se requiere conocer el calor que se requiere retirar del jugo el cual es de:

111.5 kg 80°C                              Intercambiador de placas	111.5 kg 25°C

34.4°C Agua

Agua 18 °C.

calor recibido por el intercambiador.

El coeficiente de transferencia de calor del intercambiador es aproximadamente , con una superficie de 2 m2. Por tanto el ∆T del agua de entrada y salida del agua es igual a:

Esto implica que el agua (refrigerante) entra e temperatura ambiente ~ (18°C)y sale aproximadamente a 34.4°C.

El agua requerida para el intercambiador es igual a:

El precio de un intercambiador fabricado en acero inoxidable tiene un costo de 
1.000 USD (Genemco.com).

ANEXO 7

Costos de operación fabrica de bebidas gaseosas.

| CUADRO 7.1: TERRENO Y CONSTRUCCIONES |
| --- |
| TERRENO | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|  | (m2) | (Dólares) | (Dólares) |
| Terreno | 928 | 20 | 18.560,00 |
| CONSTRUCCIONES |  |  |  |
| Cerramiento | 122 | 45 | 5.490,00 |
| Área de producción | 140 | 180 | 25.200,00 |
| Recepción | 12 | 200 | 2.400,00 |
| Ventas | 9 | 200 | 1.800,00 |
| Gerencia | 9 | 200 | 1.800,00 |
| Laboratorio | 12 | 180 | 2.160,00 |
| Bodegas | 79 | 92 | 7.268,00 |
| Guardianía | 3,5 | 150 | 525,00 |
| SSHH | 21 | 200 | 4.200,00 |
| TOTAL |  |  | 69.403,00 |

| CUADRO 7.2: MAQUINARIA Y EQUIPO |
| --- |
| DENOMINACIÓN | ENZIMAS | MICROFILTRACION |
|  | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO |
|  |  | USD |  | USD |
| Equipo de Producción (Importado y Nacional) |
| Desintegrador | 1 | 1.500,0 | 1 | 1.500,0 |
| Finisher | 1 | 2.000,0 | 1 | 2.000,0 |
| Equipo de microfiltración tangencial | 0 | 0,0 | 1 | 20.000,0 |
| Tanque para enzimación | 1 | 2.800,0 | 0 | 0,0 |
| Marmita para pasteurización | 1 | 2.000,0 | 0 | 0,0 |
| Centrifuga | 1 | 1.000,0 | 0 | 0,0 |
| Intercambiador de placas | 1 | 1.500,0 | 0 | 0,0 |
| Calderín | 1 | 2.500,0 | 0 | 0,0 |
| Tanque mezcla con agitador | 1 | 2.800,0 | 1 | 2.800,0 |
| Tanques de preparación papilla, néctar, jugo clarificado, agua | 4 | 1.600,0 | 4 | 1.600,0 |
| Bomba centrifuga | 2 | 1.700,0 | 2 | 1.700,0 |
| Carbonatador llenador | 1 | 2.500,0 | 1 | 2.500,0 |
| Desaireador | 1 | 40.000,0 | 1 | 40.000,0 |
| Cocina industrial | 1 | 200,0 | 1 | 200,0 |
| Equipo Auxiliar (Caldero y Planta eléctrica) |  |  |  |
| Báscula | 1 | 851,0 | 1 | 851,0 |
| Tecle | 1 | 420,0 | 1 | 420,0 |
| Cilindor de gas (45 kg) | 1 | 128,0 | 1 | 128,0 |
| Mesas | 11 | 1.540,0 | 11 | 1.540,0 |
| Gavetas plásticas | 103 | 824,0 | 103 | 824,0 |
| Cuchillos | 6 | 48,0 | 6 | 48,0 |
| Equipo de laboratorio |  |  |  |
| Balanza | 1 | 180,0 | 1 | 180,0 |
| Ph metro | 1 | 200,0 | 1 | 200,0 |
| Termómetro | 1 | 60,0 | 1 | 60,0 |
| Refractómetro | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| Porta bureta | 2 | 60,0 | 2 | 60,0 |
| Vasos de precipitación | 5 | 40,0 | 5 | 40,0 |
| Erlen meyer | 5 | 70,0 | 5 | 70,0 |
| Gastos de Instalación y Montaje |  | 1.292,0 |  | 1.292,0 |
| TOTAL |  | 67.913,0 |  | 78.113,00 |

| CUADRO 7.3: OTROS ACTIVOS |
| --- |
| DENOMINACIÓN | Dólares |
| 1. Equipos y muebles de oficina | 2.500,0 |
| 2. Vestimenta de trabajo. | 100,0 |
| 3. Constitución de la sociedad | 500,0 |
| 4. Repuestos y accesorios | 1.615,0 |
| 5. Laboratorios | 800,0 |
| 6. Intereses durante la construcción | 2.542,0 |
| 7. Gastos de puesta en marcha | 1.524,0 |
| TOTAL | 9.581,0 |

| CUADRO 7.4: MATERIALES DIRECTOS |
| --- |
|  |  |  |  | ENZIMAS | MICROFILTRACION |
| DENOMINACION | Cantidad | Unidades | Valor Unitario | Valor Total | Valor Total |
|  |  |  | (Dólares) | (Dólares) | (Dólares) |
| Piña | 56640 | kg | 0,4 | 22.656,0 | 22.656,0 |
| Agua | 100 | m3 | 0,6 | 60,0 | 60,0 |
| Azúcar | 14400 | kg | 0,51 | 7.344,0 | 7.344,0 |
| Acido cítrico | 480 | kg | 2 | 960,0 | 960,0 |
| Benzoato de sodio | 40 | kg | 1,3 | 52,0 | 52,0 |
| Enzima | 105 | kg | 32 | 3.360,0 | 0,0 |
| Envases Pet 250, 500 | 544560 | Unidades | 0,03 | 16.336,8 | 16.336,8 |
| Envases de vidrio 110 g | 25920 | Unidades | 0,1 | 2.592,0 | 2.592,0 |
| TOTAL |  |  |  | 53.360,8 | 50.000,8 |

| CUADRO 7.5: MANO DE OBRA DIRECTA |
| --- |
| DENOMINACION |  | N° | Sueldo Mensual | ENZIMAS | MICROFILTRACION |
|  |  |  |  | Total Anual | Total Anual |
|  |  |  | (Dólares) | (Dólares) | (Dólares) |
| Semi calificado (6 h día) |  | 2 | 132 | 3.168,0 | 3.168,0 |
| Semi-calificados (2h día) |  | 3 | 44 | 1.584,0 | 1.584,0 |
| Semi calificado (4h día) (ENZ) |  | 1 | 88 | 1.056,0 | 0,0 |
| Ayudante calificado |  | 2 | 250 | 6.000,0 | 6.000,0 |
| SUMAN |  |  |  | 11.808,0 | 10.752,0 |
|  | % |  |  |  |  |
| Cargas sociales | 22 |  |  | 2.597,8 | 2.365,4 |
| TOTAL |  |  |  | 14.405,8 | 13.117,4 |

| CUADRO 7.6: CARGA FABRIL ENZIMAS |
| --- |
| A. MANO DE OBRA INDIRECTA |  |  |  |
| DENOMINACIÓN |  | N° | Sueldo Mensual USD | Total Anual USD |
| Jefe de Planta |  | 1 | USD 600,00 | USD 7.200,00 |
| Guardian - portero |  | 1 | USD 160,00 | USD 1.920,00 |
| SUMAN |  |  |  | USD 9.120,00 |
|  | % |  |  |  |
| Cargas sociales | 33,0 |  |  | USD 3.009,60 |
| TOTAL |  |  |  | USD 12.129,60 |
| B. MATERIALES INDIRECTOS |  |  |  |
| DENOMINACIÓN |  | Cantidad | Costo Unitario USD | Costo Total USD |
| Desinfectantes |  | 300 | USD 1,50 | USD 450,00 |
| Otros (almacenamiento) |  | 15 | USD 3,00 | USD 45,00 |
| TOTAL |  |  |  | USD 495,00 |
| C. DEPRECIACIÓN |  |  |  |  |
| CONCEPTO |  | Vida Útil Años | Costo USD | Valor Anual USD |
| Construcciones |  | 20 | USD 69.403,00 | USD 3.470,15 |
| Maquinaria y equipo |  | 10 | USD 67.913,00 | USD 6.791,30 |
| Laboratorio |  | 2 | USD 800,00 | USD 400,00 |
| Repuestos y accesorios |  | 5 | USD 2.000,00 | USD 400,00 |
| Imprevistos de la inversión fija |  | 3 | USD 5.000,00 | USD 1.666,67 |
| Gastos de puesta en marcha |  | 2 | USD 2.000,00 | USD 1.000,00 |
| TOTAL |  |  |  | USD 13.728,12 |
| D. SUMINISTROS |  |  |  |  |
| CONCEPTO |  | Cantidad | Valor Unitario USD | Valor Total USD |
| Energía eléctrica (Kw-h) |  | 2.088 | USD 0,15 | USD 313,20 |
| Gas 45 kg |  | 6 | USD 31,00 | USD 186,00 |
| Agua (m3) |  | 2.300 | USD 0,55 | USD 1.265,00 |
| Lubricantes (gal) |  | 50 | USD 1,00 | USD 50,00 |
| TOTAL |  |  |  | USD 1.814,20 |
| E. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO |  |  |
| CONCEPTO |  | % | Costo USD | Valor Total USD |
|  |  |  | (Dólares) | (Dólares) |
| Maquinaria y equípo |  | 5,0 | USD 67.913,00 | USD 3.395,65 |
| Edificios y Construcciones |  | 5,0 | USD 69.403,00 | USD 3.470,15 |
| TOTAL |  |  |  | USD 6.865,80 |
| F. SEGUROS |  |  |  |  |
| CONCEPTO |  | % | Costo USD | Valor Total USD |
| Maquinaria y equípo |  | 3,0 | USD 67.913,00 | USD 2.037,39 |
| Edificios y Construcciones |  | 3,0 | USD 69.403,00 | USD 2.082,09 |
| TOTAL |  |  |  | USD 4.119,48 |
| G. IMPREVISTOS DE LA CARGA FABRIL |  |  |
| CONCEPTO |  |  |  | Valor Total USD |
| Aprox. 5% de todos los rubros anteriores |  | USD 1.957,61 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  | USD 41.109,81 |

| CUADRO 7.6: CARGA FABRIL MICROFILTRACION |
| --- |
| A. MANO DE OBRA INDIRECTA |  |  |  |
| DENOMINACIÓN |  | N° | Sueldo Mensual | Total Anual |
|  |  |  | (Dólares) | (Dólares) |
| Jefe de Planta |  | 1 | USD 600,00 | USD 7.200,00 |
| Guardian - portero |  | 1 | USD 160,00 | USD 1.920,00 |
| SUMAN |  |  |  | USD 9.120,00 |
|  | % |  |  |  |
| Cargas sociales | 33,0 |  |  | USD 3.009,60 |
| TOTAL |  |  |  | USD 12.129,60 |
| B. MATERIALES INDIRECTOS |  |  |  |
| DENOMINACIÓN |  | Cantidad | Costo Unitario USD | Costo Total USD |
| Desinfectantes |  | 300 | USD 1,50 | USD 450,00 |
| Otros (almacenamiento) |  | 15 | USD 3,00 | USD 45,00 |
| TOTAL |  |  |  | USD 495,00 |
| C. DEPRECIACIÓN |  |  |  |  |
| CONCEPTO |  | Vida Útil Años | Costo | Valor Anual |
| Construcciones |  | 20 | USD 69.403,00 | USD 3.470,15 |
| Maquinaria y equipo |  | 10 | USD 78.113,00 | USD 7.811,30 |
| Laboratorio |  | 2 | USD 800,00 | USD 400,00 |
| Repuestos y accesorios |  | 5 | USD 2.000,00 | USD 400,00 |
| Imprevistos de la inversión fija |  | 3 | USD 5.000,00 | USD 1.666,67 |
| Gastos de puesta en marcha |  | 2 | USD 2.000,00 | USD 1.000,00 |
| TOTAL |  |  |  | USD 14.748,12 |
| D. SUMINISTROS |  |  |  |  |
| CONCEPTO |  | Cantidad | Valor Unitario USD | Valor Total USD |
| Energía eléctrica (Kw-h) |  | 2.088 | USD 0,15 | USD 313,20 |
| Gas 45 kg |  | 3 | USD 31,00 | USD 93,00 |
| Agua (m3) |  | 2.300 | USD 0,55 | USD 1.265,00 |
| Lubricantes (gal) |  | 50 | USD 1,00 | USD 50,00 |
| TOTAL |  |  |  | USD 1.721,20 |
| E. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO |  |  |
| CONCEPTO |  | % | Costo | Valor Total |
|  |  |  | (Dólares) | (Dólares) |
| Maquinaria y equípo |  | 5,0 | USD 78.113,00 | USD 3.905,65 |
| Edificios y Construcciones |  | 5,0 | USD 69.403,00 | USD 3.470,15 |
| TOTAL |  |  |  | USD 7.375,80 |
| F. SEGUROS |  |  |  |  |
| CONCEPTO |  | % | Costo USD | Valor Total USD |
| Maquinaria y equípo |  | 3,0 | USD 78.113,00 | USD 2.343,39 |
| Edificios y Construcciones |  | 3,0 | USD 69.403,00 | USD 2.082,09 |
| TOTAL |  |  |  | USD 4.425,48 |
| G. IMPREVISTOS DE LA CARGA FABRIL |  |  |
| CONCEPTO |  |  |  | Valor Total |
| Aprox. 5% de todos los rubros anteriores |  | USD 2.044,76 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  | USD 42.939,96 |

| CUADRO 7.7: GASTO DE VENTAS |
| --- |
| GASTOS DE PERSONAL |  | N° | Sueldo Mensual USD | Total Annual USD |
| Personal de ventas |  | 1 | USD 500,00 | USD 6.000,00 |
| Bodeguero |  | 1 | USD 160,00 | USD 1.920,00 |
| Secretaria |  | 1 | USD 200,00 | USD 2.400,00 |
| SUMAN |  |  |  | USD 10.320,00 |
|  | % |  |  |  |
| Cargas sociales | USD 33,00 |  |  | USD 3.405,60 |
| SUMAN |  |  |  | USD 13.725,60 |
| GASTOS DE PROMOCIÓN |  |  |  |  |
| Gestion de promoción |  |  |  | USD 3.500,00 |
| SUMAN |  |  |  | USD 17.225,60 |
|  | % |  |  |  |
| Imprevistos | USD 5,00 |  |  | USD 861,28 |
| TOTAL |  |  |  | USD 18.086,88 |

| CUADRO 8.8: GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES |
| --- |
| PERSONAL |  | N° | Sueldo Mensual USD | Total Anual USD |
| Gerente |  | 1 | USD 700,00 | USD 8.400,00 |
| Contador |  | 1 | USD 300,00 | USD 3.600,00 |
| SUMAN |  |  |  | USD 12.000,00 |
|  | % |  |  |  |
| Cargas sociales | 33,0 |  |  | USD 3.960,00 |
| SUMAN |  |  |  | USD 15.960,00 |
| Depreciación de muebles y equipo de oficina (10 años) | USD 250,00 |
| Amortización de constitución de la sociedad (10 años) | USD 50,00 |
| Gastos de oficina |  |  |  |  |
| Limpieza |  |  |  | USD 120,00 |
| Papelaría |  |  |  | USD 240,00 |
| Teléfono |  |  |  | USD 200,00 |
|  | % |  |  |  |
| Imprevistos | 5,0 |  |  | USD 841,00 |
| TOTAL |  |  |  | USD 17.661,00 |

# Text boxes

Tabla 55: NORMA INEN 1082 (Determinación de gas carbónico)

1.- Colocar sobre la tapa el cuerpo del aparato para probar la presión. Apretar la tuerca de cierre, apretar un poco la tuerca de cierre y empaque. Cerrar la válvula de escape.

2.- Insertar el manómetro de modo que la aguja perfore la tapa corona. Apretar más la tuerca de empaque y la tuerca de cierre para impedir escape de gas.  No apunte esta presión.

3.- Abrir rápidamente la válvula de escape A y cerrar tan pronto como la lectura de la presión baje a O PSI.

4.- Agitar la botella y el aparato vigorosamente hasta que al sacudir más ya no suba la lectura de la presión- Apunte esta presión.

5.- Quitar el aparato probador de presión y la tupa de la botella. Medir la temperatura introduciendo un termómetro en el líquido.   No tomar la lectura hasta que el mercurio haya dejado de subir o de bajar. Apunte esta temperatura.